Orientação Normativa 001/Contru-G/91 (DOM. 26/09/91, com retificação em 27/09/91)

Ives de Freitas, Diretor do Departamento de Controle do Uso de Imóveis da Secretaria da Habitação e Desenvolvimento Urbano, no exercício de suas atribuições legais, e:

Considerando que grande parte dos elevadores de passageiros existentes no município de São Paulo não possuem "ABA DE PROTEÇÃO" conforme a NBR 7.192/85, requisito este, exigido somente após julho de 1.985, data de entrada em vigor desta NBR;

Considerando a importância de assegurar maior proteção aos usuários de elevadores de passageiros, particularmente em situações de resgate;

Estabelece:

A Orientação Normativa referente a ABA DE PROTEÇÃO:

1 - Todos os elevadores de passageiros existentes no município de São Paulo, independentemente da época de sua instalação, deverão possuir Aba de Proteção de acordo com o item 4.9.2.3, da NBR 7.192/85, que dispõe o seguinte:

“O lado de acesso das plataformas deve ser provido de uma proteção, formada de chapa de aço de espessura mínima de 1,5 milímetros, ou outro material de resistência e rigidez equivalente.

Esta proteção deve satisfazer às seguintes condições:

a) Possuir altura mínima igual à largura total da porta de pavimento de maior abertura;

b) Possuir uma parte vertical estendendo-se abaixo da soleira de um valor não inferior à 75 cm;

c) A parte inferior da Proteção deve ser dobrada num ângulo não inferior a 60º, nem maior de 75º, em relação à horizontal, devendo ter no mínimo de 5 cm, na projeção horizontal, conforme a figura 8;

d) A proteção deve suportar uma força constante de 700N aplicada em um ângulo reto em qualquer posição sobre sua superfície sem flexionar mais do que 6 mm e sem deformação permanente.

2 - O atendimento às exigências desta ORIENTAÇÃO NORMATIVA, constará como item obrigatório das Intimações que forem emitidas para Proprietários/Condomínios, após vistoria, com prazo compatível para atendimento desse item.