ANEXO 5.4.

INFRA-ESTRUTURA PARA
BILHETAGEM ELETRÔNICA

ANEXO 5.4.1

INFRA-ESTRUTURA PARA BILHETAGEM ELETRÔNICA - CONCESSIONÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL DOS BLOQUEIOS ELETRÔNICOS EMBARCADOS PARA CARTÕES INTELIGENTES SEM CONTATO

E DO SISTEMA GERENCIADOR DA GARAGEM (SGG)

## ÍNDICE

## ANEXO 5.4.1 - CONCESSIONÁRIO

| 1. INTRODUÇÃO | 04 |
| --- | --- |
| 2. ESCOPO DO FORNECIMENTO | 05 |
| 2.1 Produtos | 05 |
| 2.2 Serviços | 07 |
| 3. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO E COMPONENTES DOS SUBSISTEMAS | 08 |
| 3.1 Bloqueio Eletrônico | 08 |
| 3.2 Sistema Gerenciador da Garagem (SGG) | 09 |
| 3.3 Sistema Leitor de Cartões de Bordo | 12 |
| 4. REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS | 14 |
| 4.1 Requisitos Gerais | 15 |
| 4.2 Configuração | 16 |
| 4.3 Confiabilidade e Disponibilidade | 16 |
| 4.4 Validador Eletrônico | 17 |
| 4.5 Catraca Eletromecânica | 29 |
| 4.6 Sistema Gerenciador da Garagem (SGG) | 30 |
| 4.7 Sistema Leitor de Cartões de Bordo | 32 |
| 5. DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO SISTEMA | 32 |
| 5.1 Certificado de Adequação Funcional de Validador Eletrônico | 32 |
| 5.2 Autorização de Instalação | 32 |
| 5.3 Termo de Adequação do Lay-out Interno do Ônibus | 32 |
| 5.4 Termo de Liberação para Operação do Sistema |  |
| de Bilhetagem Eletrônica | 32 |
| 5.5 Termos de Aceitação do Sistema Gerenciador da Garagem | 32 |
| 6. CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO | 33 |
| 7. MONTAGEM E INSTALAÇÃO | 34 |
| 8. SOBRESSALENTES | 35 |
| 9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 35 |
| 9.1 Projeto de Fabricação | 35 |
| 9.2 Projeto de Instalação | 36 |
| 10. GARANTIA CONTRA FRAUDES | 36 |
| 11. TREINAMENTO | 36 |
| 12. INSPEÇÃO | 37 |
| 13. TESTES DE ACEITAÇÃO E GARANTIAS TÉCNICAS | 37 |
| 13.1 Testes de Aceitação | 37 |
| 13.2 Garantias Técnicas | 38 |
| 14. MANUTENÇÃO | 39 |
| 15. TERMINOLOGIA | 39 |
| 16. RESUMO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS DOS VALIDADORES | 42 |
| ANEXO A | 43 |
| ANEXO B | 46 |

1. INTRODUÇÃO

A presente especificação tem por objetivo definir os requisitos funcionais básicos e parâmetros mínimos de desempenho a serem obedecidos no projeto, instalação e operação dos Bloqueios Eletrônicos, Sistema Gerenciador da Garagem (SGG) e Sistema Leitor de Cartões de Bordo a serem instalados nos ônibus e garagens do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de São Paulo.

Diagrama 1 – Abrangência das especificações deste documento

Esses são subsistemas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (diagrama 2) cuja instalação será de responsabilidade das empresas operadoras, cabendo a elas a sua aquisição, operação e manutenção. Os dados coletados e gerados por esses subsistemas deverão ser transmitidos para o Sistema Central instalado na SPTrans.

A finalidade básica da operação integrada desses subsistemas é a de controlar, de forma automática, a cobrança das tarifas por tipo de passageiro, armazená-las e transmiti-las para o Sistema Central. Tais dados (passageiros transportados por tipo de cartão, por linha, faixa horária, 1/2 viagem, etc.) são coletados pelos Bloqueios Eletrônicos durante a operação comercial dos ônibus.

Como gerenciadora do Sistema de Transporte Municipal, a SPTrans supervisionará todo o processo de implantação dos Bloqueios Eletrônicos, incluindo inspeções periódicas, testes de desempenho dos equipamentos, cronograma de instalação das linhas e regulamentação dos procedimentos operacionais a serem adotados pelas empresas operadoras e fornecedores.

Neste documento denominaremos a empresa operadora do Sistema de Transporte Coletivo simplesmente como Operadora e a empresa fornecedora dos Bloqueios  Eletrônicos simplesmente como Fornecedor.

Diagrama 2 – Visão Global do Sistema de Bilhetagem Eletrônica

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

O fornecimento deve incluir os produtos e serviços abaixo relacionados:

2.1. Produtos

2.1.1 - Bloqueio Eletrônico (igual ao número de veículos da frota mais a reserva técnica - montados, instalados e funcionando):

  - Validador Eletrônico;

  - Catraca Eletromecânica;

  - Dispositivo de Recepção e Transmissão de Dados;

  - Cabos de interligação do sistema no interior do veículo;

  - Equipamentos de manutenção (aquisição opcional);

  - Materiais sobressalentes para manutenção (aquisição opcional);

  - Documentação completa dos sistemas e equipamentos (hardware e software), incluindo procedimentos de instalação, montagem, testes em fábrica, testes em campo, manuais, etc.;

  - Software aplicativo testado e depurado;

  - Módulos de simulação desenvolvidos para testar o software aplicativo;

  - Software básico e de suporte para desenvolvimento e manutenção.

2.1.2 - Sistema de Gerenciamento da Garagem - SGG  (um por garagem - montado, instalado e funcionando):

  - Equipamentos de Processamento e Armazenamento de Dados;

  - Impressora;

  - Concentrador de Dados;

  - Dispositivos de Recepção e Transmissão de Dados;

  - Painéis de Controle;

  - Console de Operação / Manutenção;

  - Interface Homem x Máquina (manuseio/operação do conjunto);

  - Cabos de interligação do sistema;

  - Equipamentos de manutenção (aquisição opcional);

  - Materiais sobressalentes para manutenção (aquisição opcional);

  - Documentação completa dos sistemas e equipamentos (hardware e software), incluindo procedimentos de instalação, montagem, testes em fábrica, testes em campo, manuais, etc.;

  - Software aplicativo testado e depurado;

  - Módulos de simulação desenvolvidos para testar o software aplicativo;

  - Software básico e de suporte para desenvolvimento e manutenção.

  - Alimentação com características "no break" para os equipamentos integrantes do SGG.

2.1.3 - Sistema Leitor de Cartões de Bordo (mínimo de um por garagem - montado, instalado e funcionando)

  - Equipamentos de Processamento e Armazenamento de dados;

  - Impressora;

  - Antena de comunicação com o cartão de bordo;

  - Cabos de interligação do sistema;

  - Painel de controle (se necessário) ;

  - Console de Operação / Manutenção;

  - Interface Homem x Máquina (implementada no software aplicativo);

  - Equipamentos de manutenção (aquisição opcional);

  - Materiais sobressalentes para manutenção (aquisição opcional);

  - Documentação completa dos sistemas e equipamentos (hardware e software), incluindo procedimentos de instalação, montagem, testes em fábrica, testes em campo, manuais, etc.;

  - Software aplicativo testado e depurado;

  - Software básico e de suporte para desenvolvimento e manutenção;

  - Alimentação com características “no break”.

2.2. Serviços (para a garagem)

    - Apresentação e entrega do Projeto Funcional e Executivo;

    - Projetos de instalação e aterramento dos equipamentos que compõem o SGG (dispositivos de transmissão, concentradores de dados, microcomputadores, etc.);

    - Projetos de caminhamento de cabos de comunicação e alimentação;

    - Execução da instalação, aterramento e montagem dos equipamentos completos no SGG;

    - Treinamento de operação, manutenção em hardware e software;

    - Execução e participação nos testes de fábrica, instalação, aterramento e aceitação;

    - Integração dos subsistemas controlados;

    - Acompanhamento da operação assistida, incluindo a manutenção dos equipamentos do sistema;

    - Eliminação total das pendências do sistema.

- PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO E COMPONENTES DOS SUBSISTEMAS

As necessidades funcionais dos subsistemas desta especificação são descritas nos itens seguintes deste documento:

3.1. Bloqueio Eletrônico

O Bloqueio Eletrônico deve ser instalado no ônibus e sua função básica é de verificar se o cartão apresentado pelo passageiro o autoriza a viajar. Em caso afirmativo liberar a Catraca Eletromecânica e, em caso negativo, emitir as sinalizações adequadas  (visuais e sonoras) e manter a Catraca travada.

O Bloqueio Eletrônico trabalha a partir de dados lidos no cartão do passageiro e de dados existentes na memória do Validador, denominados “parâmetros operacionais”. Esses são carregados no Bloqueio Eletrônico pelo Sistema Gerenciador da Garagem (SGG).

O Bloqueio Eletrônico armazena em sua memória interna todas as transações que realiza com os cartões dos passageiros, e as transmite ao SGG quando o ônibus é recolhido para a garagem ao final de sua operação comercial.

Para poder receber e transmitir dados para o SGG, o Bloqueio Eletrônico deve possuir um sistema de comunicação confiável, robusto e rápido, que não apresente problemas quando vários veículos retornam à garagem ao mesmo tempo, após os horários de pico de demanda de passageiros. Considera-se que o fluxo de entrada de veículos na garagem será superior a 1 carro por minuto.

O Bloqueio Eletrônico, além de ler dados e decrementar créditos do cartão do passageiro, também pode escrever nesse, registrando informações sobre a viagem que está sendo realizada. O Bloqueio Eletrônico é composto dos seguintes elementos funcionais:

3.1.1  Validador Eletrônico

O Validador é o módulo eletrônico do Bloqueio. É ele que efetua a leitura e gravação automática nos cartões sem contato (Contactless Smart Cards) dos passageiros e que processa toda a lógica de controle existente mencionada anteriormente. O Validador Eletrônico emite comandos de liberação ou travamento para a Catraca Eletromecânica,  autorizando ou não a passagem.

3.1.2  Catraca Eletromecânica

Catraca Eletromecânica de 3 (três) ou 4 (quatro) braços, comandada pelo Validador, com dimensões conforme a Resolução 01/93 do CONMETRO.

3.1.3  Equipamento para Transmissão de Dados do Validador

Instalado nos ônibus da frota, inclusive os da reserva técnica, deve utilizar tecnologia de radiofreqüência ou infravermelho. Executa a função de transmitir as informações de atualização para os Validadores (parâmetros enviados pelo computador central), e enviar os dados coletados pelos Validadores para o SGG.

3.1.4  Programas Aplicativos

Software aplicativo de processamento, armazenamento e transmissão de todas as informações necessárias para a operação do sistema.

As especificações técnicas e funcionais dos programas aplicativos do Bloqueio Eletrônico serão apresentadas em outro documento. O Fornecedor deve, com as informações deste documento, projetar um sistema “Bloqueio Eletrônico” com recursos funcionais e capacidade de processamento suficiente para receber posteriormente qualquer aplicação que possa ser definida.

3.1.5  Acessórios

Fonte de alimentação, cabos e conexões para ligação do Validador Eletrônico à Catraca Eletromecânica e ao Dispositivo de Transmissão de Dados.

3.2  Sistema Gerenciador da Garagem (SGG)

O Sistema Gerenciador da Garagem deve ser instalado na garagem onde os ônibus, que operam comercialmente com Bloqueios Eletrônicos, estacionam. Sua função principal é de servir como “ponte” de comunicação entre os Bloqueios Eletrônicos instalados nos ônibus e o Sistema Central do Sistema de Bilhetagem Eletrônica instalado em dependências da SPTrans.

O bom funcionamento do SGG é considerado “vital” para o Sistema de Bilhetagem Eletrônica como um todo, pois uma falha nesse impede a transferência de informações entre o Sistema Central e toda a frota de ônibus de uma garagem, resultando em problemas na conferência das viagens dos usuários não só desses veículos, como também daqueles outros cujas viagens foram integradas.

O SGG tem a função secundária, mas também muito importante, de gerenciar todo movimento operacional da garagem, pois por ele tramitam todas as informações relevantes para esta atividade. Por isso, deve agregar as aplicações necessárias para esse gerenciamento, podendo emitir relatórios configuráveis sobre os dados de arrecadação e estatístico-operacionais coletados dos Validadores.

O SGG recebe arquivos de “configuração operacional” diariamente do Sistema Central, devidamente certificados pelo SAM. Estes arquivos contêm importantes informações para o processamento dos Validadores Eletrônicos (famílias de cartões existentes e válidos, valor da tarifa, critérios de integração e descontos, modais que podem integrar, lista vermelha, comportamento operacional, etc.). Esses arquivos devem ser retransmitidos para os Bloqueios Eletrônicos instalados nos ônibus da frota da garagem.

Além dos arquivos de “configuração operacional” o SGG recebe atualizações do Sistema Central, devidamente certificadas pelo SAM, do software aplicativo que deve ser executado pelos Validadores Eletrônicos.

O SGG deve receber diariamente 100% dos arquivos de “serviço operacional”, devidamente certificados pelo SAM, gerados durante a operação comercial dos Bloqueios Eletrônicos instalados exclusivamente nos ônibus de sua garagem. Estes arquivos armazenam não só as informações sobre as viagens realizadas pelos passageiros do veículo, como também os registros de meias viagens e abertura e fechamento de serviço feitos pelo cobrador. Esta recepção de dados é realizada quando o ônibus retorna para a garagem no final de seu serviço operacional.

O SGG deve enviar diariamente para o Sistema Central, localizado na SPTrans, 100% dos arquivos de “serviço operacional”, devidamente certificados pelo SAM, recebidos dos veículos (um a um) da frota da operadora;

O SGG deve ser capaz de diagnosticar veículos que possuem Bloqueios Eletrônicos que não conseguem se comunicar com seus sistemas de transmissão/recepção e emitir alarmes sobre estas condições.

O SGG é funcionalmente conectado ao Sistema Leitor de Cartão de Bordo, de forma a poder realizar consistência entre os dados recebidos dos Validadores e os dados recebidos dos cartões de bordo.

O SGG deve enviar arquivos para o Sistema Central sobre diagnósticos realizados nos equipamentos do Sistema de Bilhetagem instalados na garagem, bem como os de alarmes emitidos.

O SGG deve armazenar os dados recebidos dos Bloqueios Eletrônicos em um banco de dados de arquitetura aberta, para que esses possam ser acessados por qualquer Sistema Gerenciador de Banco de Dados existente nas garagens.

O SGG sincroniza o horário de todos os Bloqueios Eletrônicos dos ônibus da garagem. O horário e a data que o SGG utiliza para sincronizar os Validadores são provenientes do Sistema Central.

Os principais elementos construtivos do SGG são representados no diagrama 3, e descritos nos itens seguintes.

Diagrama 3 – Componentes do Sistema Gerenciador da Garagem

3.2.1  Microcomputador

Instalado nas garagens para armazenamento e processamento dos dados coletados dos Validadores e emissão de relatórios, com configuração compatível com as aplicações a serem processadas, tendo no mínimo:

- uma unidade central de processamento tipo Pentium IV, 1,5 Ghz com 128 Mb de memória RAM ou superior;

- um monitor de vídeo colorido;

- uma unidade de disco rígido (winchester) de  40 GB ou superior;

- uma unidade de disco flexível de alta densidade de 3 1/2";

- unidade CD ROM – 60x;

- teclado alfanumérico;

- mouse;

- uma impressora;

- relógio de tempo real assistido, com atualização independente do sistema operacional do microcomputador;

- interface de comunicação com os receptores/transmissores de dados instalados na garagem;

- modem para transmissão de dados para o computador central da SPTrans;

- cabos, conexões e no-break.

    - Comunicação com Bloqueios Eletrônicos

Equipamentos utilizados para receber e transmitir os dados entre o computador da garagem (SGG) e os Validadores instalados nos veículos. Devem utilizar tecnologia de radiofreqüência ou infravermelho.

3.2.3  Comunicação com o Sistema Central

Equipamentos utilizados para receber e transmitir os dados entre o computador da garagem (SGG) e o Sistema Central.

O sistema de comunicação deve permitir a implementação de qualquer tipo de protocolo de comunicação definido pela SPTrans. A estrutura de arquivos trocados entre o Sistema Central e o SGG é variável e definida pela SPTrans.

3.2.4  Programas Aplicativos

Devem ser constituídos pelos seguintes módulos:

- módulo para controle e gerenciamento dos dados recepcionados e transmitidos;

- módulo para processamento dos dados coletados nos Validadores e consulta/emissão de relatórios estatístico-operacionais da garagem;

- módulo para compactação, assinatura, criptografia e envio dos dados para a SPTrans, no formato por ela indicado.

- módulo de diagnóstico dos equipamentos do sistema de Bilhetagem instalados na garagem, emitindo relatórios diários sobre a condição de cada equipamento e emitindo alarmes quando detectar falha em algum equipamento existente.

3.3  Sistema Leitor de Cartões de Bordo

O cartão de bordo é um cartão operacional que fica em posse do cobrador do ônibus com Bloqueio Eletrônico instalado. Ele serve para que o cobrador libere as passagens pela catraca dos passageiros que não possuem cartões eletrônicos próprios. O cartão de bordo também armazena as totalizações de passageiros no veículo por tipo de cartão.

O Sistema Leitor de Cartão de Bordo tem a função de ler o cartão do cobrador na recebedoria da empresa operadora a fim de viabilizar o acerto de contas.

O sistema deve emitir relatórios configuráveis para que a recebedoria da Operadora possa realizar com maior agilidade suas atividades, como, por exemplo, boletos referentes às transações de um determinado cartão, ou emissão de relatórios diários relativos à utilização dos cartões de bordo (por data, por cartão, por linha, por veículo, por horário de serviço, etc.).

O sistema deve possuir um módulo gerenciador, associando assim os cobradores aos cartões de bordo em seu poder. Este módulo associado ao leitor automatiza as atividades da recebedoria no momento do acerto de contas.

O sistema deve armazenar os dados recebidos dos cartões de bordo dos cobradores em banco de dados de arquitetura aberta para que esses possam ser acessados por qualquer sistema que exista na garagem.

O sistema deve estar funcionalmente conectado ao SGG para que possa ser feita consistência entre os dados recebidos dos cartões de bordo e os dados recebidos dos Bloqueios Eletrônicos.

O sistema deve possibilitar a habilitação de cartões de bordo para nova utilização pelos cobradores ou outros agentes operacionais.

Os principais elementos construtivos do Sistema Leitor de Cartão de Bordo são representados no diagrama 4, e descritos nos itens seguintes.

Diagrama 4 – Componentes do Sistema Leitor de Cartões de Bordo

3.3.1  Antena de Comunicação com os Cartões de Bordo

A antena leitora para cartões com circuito integrado sem contato, acoplada ao microcomputador,  deve ser compatível com ISO 14443 – tipo A.

3.3.2  Microcomputador

A configuração do microcomputador deve ser compatível com as aplicações a serem processadas, tendo no mínimo:

- uma unidade central de processamento tipo Pentium IV, 1,5 Ghz com 128 Mb de memória RAM ou superior;

- um monitor de vídeo colorido;

- uma unidade de disco rígido (winchester) de  40 GB ou superior;

- uma unidade de disco flexível de alta densidade de 3 1/2";

- uma unidade de CD ROM – 60x;

- teclado alfanumérico;

- mouse;

- interface com a leitora de cartões;

- uma impressora;

- cabos, conexões e no-break;

3.3.3  Programas Aplicativos

Devem ser constituídos dos seguintes módulos:

- módulo de leitura do cartão de bordo: deve coletar os dados do cartão de bordo, organizá-los em uma estrutura de dados conhecida e emitir boletos de prestação de contas;

- módulo de controle e gerenciamento dos dados: para processamento dos dados coletados do cartão de bordo e consulta/emissão de relatórios de prestação de contas e estatístico-operacionais na garagem;módulo de comunicação: para compactação, assinatura, criptografia e comunicação dos dados para a SPTrans, no formato por ela indicado.

4. REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS

Os elementos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica relevantes para as considerações técnicas descritas neste documento estão apresentados no diagrama 5 que se segue, e as especificações definidas nos itens seguintes estão associadas a esta organização estrutural.

Diagrama 5 – Componentes do Sistema de Bilhetagem envolvidos com esta especificação

4.1. Requisitos Gerais

Todos os sistemas desta especificação devem ser projetados de forma a permitir operação contínua (24 horas por dia) sem qualquer alteração de suas características.

Devem existir autodiagnósticos para detecção de falhas em qualquer um dos subsistemas especificados, com sinalização visual ou emissão de alarmes na própria unidade de processamento do subsistema.

Qualquer defeito em uma das partes do sistema não deve provocar, em nenhuma hipótese, a perda ou alteração de informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

4.2. Configuração

Além da redundância dos equipamentos essenciais à operação - como dispositivos de comunicação de dados, unidades de armazenamento de dados, etc. - a configuração proposta deve atender requisitos de conectividade e modularidade.

A modularidade deve garantir a evolução posterior do sistema, seja no sentido do aumento de sua capacidade, seja no sentido da substituição de partes obsoletas.

Os equipamentos (unidades de processamento e armazenamento, periféricos e concentradores de dados, etc.) que fizerem parte da configuração devem ser os modelos mais recentes, devendo ser considerada a não obsolescência a médio prazo (aproximadamente 5 anos), a confiabilidade e a disponibilidade de sobressalentes no mercado. Deve-se dar preferência a equipamentos de arquitetura aberta.

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

O Fornecedor deve apresentar uma análise de confiabilidade para o sistema e para cada um dos equipamentos, com valores de MTBF, MTTR, disponibilidade, bem como os critérios e métodos adotados para obtê-los.

Os equipamentos que compõe o SGG e o Sistema Leitor de Cartão de Bordo devem apresentar uma disponibilidade de 98% de forma que nenhuma falha simples acarrete a perda total das funções executadas por um período superior a 15 minutos, de modo a preservar a continuidade da operação.

Cada equipamento que compõe o sistema instalado no SGG  e no Sistema Leitor de Cartão de Bordo deve ter MTBF mínimo de 5.000 horas e um MTTR máximo de 30 minutos. Deve ser considerada para efeito desses cálculos qualquer falha simples.

As diversas partes que compõem o Bloqueio Eletrônico devem atender aos seguintes valores de confiabilidade:

- Partes Elétricas e Eletrônicas do Validador e da Catraca: devem atingir, no mínimo, MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) de 15.000 (quinze mil) horas e  MCBF (Média de Ciclos Entre Falhas) de 300.000 (trezentos mil) ciclos.

b) Partes mecânicas e eletromecânicas da catraca: devem atingir, no mínimo, MCBF (Média de Ciclos Entre Falhas) de 500.000 (quinhentos mil) ciclos.

O MCBF e o MTBF são calculados pelas expressões:

MCBF =   CL

-----

NF

MTBF =   TU

-----

NF

onde,

CL = soma dos ciclos de utilização dos equipamentos (número de cartões processados);

TU = soma dos tempos úteis de funcionamento dos equipamentos;

NF = número de falhas observadas e confirmadas após análise.

4.4. Validador Eletrônico

4.4.1. Características Gerais

Os Bloqueios Eletrônicos a serem instalados nos ônibus são compostos de 2 componentes: o Validador Eletrônico e a Catraca Eletromecânica, conforme representado no diagrama 5.

O Validador Eletrônico é o componente responsável pela leitura/escrita de informações codificadas nos cartões com circuito integrado sem contato  dos usuários e, por meio de circuitos lógicos eletrônicos pré-programados, tomar a decisão de controle compatível com os dados processados.

O resultado de uma operação entre o cartão do passageiro com direito de passagem e o Validador Eletrônico será uma ordem de destravamento da catraca, o débito no cartão (operação de escrita no cartão), o registro das transações na memória do equipamento, apresentação de mensagem no painel alfanumérico, indicando ao usuário as características particulares da transação conforme o tipo de cartão utilizado, o acionamento das sinalizações luminosas do bloqueio e a emissão sonora de alarmes.

O Validador eletrônico também opera com cartões operacionais que ficam em posse dos operadores dos veículos (cobrador, fiscal, etc.), recebe e transmite informações para o SGG, e pode receber e transmitir informações para outros dispositivos instalados no interior do veículo (outro Validador, por exemplo) através de uma porta de comunicação serial.

O diagrama 6 apresenta os componentes notáveis do Validador e o diagrama 7 representa a sua organização funcional.

#### 4.4.2. Os Estados Operacionais dos Validadores

Os Validadores Eletrônicos instalados nos ônibus podem apresentar diferentes estados operacionais que são sempre anunciados no painel alfanumérico dos mesmos. São os estados operacionais possíveis:

FECHADO: 	este é o estado operacional dos Validadores quando os veículos estão estacionados nas garagens. Neste estado o Validador pode se comunicar com o SGG, e assim, receber arquivos de configuração ou enviar arquivos de serviço. Para entrar neste estado algum agente operacional deve passar um cartão operacional de “fechamento de serviço”  na frente da antena de leitura do Validador.

Neste estado o Validador não processa os cartões dos usuários e a catraca fica travada;

ABERTO: 	neste estado operacional os Validadores processam os cartões dos usuários e os cartões operacionais dos agentes (cartão de bordo, fechamento de meia viagem, etc.) e a catraca permanece sempre travada para passagem no sentido oposto (saída). Neste estado o Validador não se comunica com o SGG.

ATENÇÃO: 	neste estado operacional os Validadores se comportam exatamente como no estado “ABERTO”, sendo que estão operando após receber do SGG um arquivo de configuração não certificado pelo Sistema Central. Isto também ocorre quando operam com um software aplicativo não certificado. Neste estado a sinalização luminosa assume o comportamento vermelho piscante.

ALERTA: 	o Validador entra automaticamente neste estado quando existe algum problema interno detectado pelo módulo de diagnóstico do seu processamento interno. Nesta condição o Validador precisa de assistência técnica e não pode processar os cartões dos usuários. A catraca permanece travada. Alguns exemplos de problemas: perda de parâmetros operacionais, memória cheia, falta de comunicação com a catraca eletromecânica, etc.

LIVRE: 	permite a passagem dos usuários no sentido da entrada, sem utilização do cartão, com a sinalização de orientação ativada e controle estatístico de passageiros. No sentido contrário (saída) a catraca permanece travada;

TESTE	o Validador aceita somente os cartões de testes e recusa os demais. Esta condição deve ocorrer quando o Validador estiver em manutenção. Um cartão especial utilizado pelo pessoal de manutenção, permite que os cartões de testes sejam aceitos.

DESLIGADO: a catraca deve permanecer travada em ambos os sentidos. Quando do restabelecimento de energia, o Validador deve retornar ao estado operacional em que se encontrava anteriormente.

A SPTrans poderá, a seu critério, definir outros estados operacionais que se façam necessários.

Ressalta-se que as sinalizações existentes no Validador Eletrônico - painel alfanumérico e sinalizador visual - devem indicar claramente ao usuário ou agente de inspeção o estado operacional em que se encontra o bloqueio.

4.4.3   A Interface com o Usuário

O Validador deve possuir três formas de emitir informações ao passageiro: um anunciador sonoro, um painel alfanumérico e um sinalizador com duas posições luminosas nas cores verde e vermelha.

A intensidade do sinal sonoro não pode ser superior a 75 dB  medidos a um metro do Validador (onde deve estar a fonte emissora).

O painel alfanumérico deve possibilitar ao usuário distante um metro do Validador uma leitura fácil, mesmo em condições de baixa ou nenhuma luminosidade no interior do veículo. Para as mensagens com número de caracteres maior que o disponível no painel, deve ser adotada a técnica de rolagem horizontal da mensagem.

O sinalizador luminoso deve estar em uma posição estratégica , de forma que possa ser visualizado não só pelo passageiro que está tendo seu cartão processado pelo sistema, como pelo cobrador do veículo.

O objetivo destes dispositivos é disponibilizar informações ao usuário sobre o resultado do processamento de seu cartão eletrônico.

Diagrama 6 – Componentes do Validador Eletrônico

4.4.4. Módulo de Leitura/Escrita no Cartão Eletrônico.

O Validador deve conter todos os dispositivos necessários para leitura/escrita em cartões com circuito integrado sem contato (contactless smart card) recarregáveis, conforme especificação técnica apresentada no item 6 deste relatório.

São os dispositivos mencionados no parágrafo anterior as interfaces, conexões, antena e software básico necessário para a leitura/escrita das informações armazenadas nos cartões. A interface de comunicação deve ser compatível com o padrão ISO 14443 – tipo A.

O cartão deve ser processado a uma distância de até 10 (dez) cm da face frontal do Validador, onde está instalada a antena leitora.

4.4.5. A Entrada/Saída de Dados no Validador

O Validador deve possuir três formas diferentes para entrada/saída de dados a serem processados no interior de seus sistemas:

4.4.5.1.	Módulo de Comunicação com o SGG (Sistema Gerenciador da Garagem)

O Validador Eletrônico deve receber arquivos de configuração operacional do SGG enquanto o veículo estiver na garagem da operadora, e deve transmitir ao SGG os arquivos de serviço resultantes da operação comercial quando o veículo retornar para a garagem.

Estas operações de comunicação são consideradas vitais para o sistema de Bilhetagem Eletrônica e devem ser realizadas por um sistema robusto de comunicação sem fio, baseado em tecnologia de radiofreqüência ou infravermelho.

A velocidade mínima de transmissão/recepção deste subsistema de comunicação deve ser calculada para que a operação de carga do Validador (recepção dos arquivos de configuração do SGG), e a operação de descarga do Validador (transmissão dos arquivos de serviço para o SGG), não ultrapasse, em nenhuma hipótese, o tempo de 90 segundos.

Não serão admitidas velocidades efetivas de comunicação inferiores a 200 Kbits/Seg.

Quando estiver em processo de comunicação de dados com o SGG, o Validador Eletrônico deve emitir sinais sonoros e visuais diferenciados, indicando início e fim da transmissão. Se houver falha ou interrupção da transmissão, o Validador também deve emitir sinal sonoro característico.

      - Interfaces para Coletor de Dados Portátil

Em casos de falhas no módulo de comunicação com o SGG, é necessária a coleta ou carga manual de dados no Validador através de coletores portáteis.

Deve existir uma interface de entrada e saída de dados no Validador Eletrônico adequada ao coletor portátil o qual deve ser entregue pelo Fornecedor.

4.4.5.3. Interfaces RS-485

Em algumas situações, será necessário conectar outros dispositivos instalados no ônibus com o Validador Eletrônico (um computador de bordo, uma “caixa preta”, outro Validador, etc.), objetivando troca de informações ou até mesmo o compartilhamento de recursos (sistema de comunicação, sinalização visual, etc.).

Para fim de manutenção, deve ser possível conectar um computador tipo PC ao Validador objetivando verificar seus circuitos lógicos internos.

Com o objetivo de satisfazer estas necessidades, especifica-se a instalação de uma interface de comunicação independente, padrão RS-485, no Validador Eletrônico.

Devem também ser fornecidos os “drivers” que possibilitem a conexão física e lógica, tanto de dispositivos eletrônicos instalados nos ônibus, como de microcomputadores do tipo PC com o Validador Eletrônico.

4.4.6.	Módulo de Segurança de Operações - SAM

A interface de comunicação do Validador com o cartão, deve possuir slot para 4 (quatro) Módulos de Segurança (SAM – Security Access Module) que permitam a gravação das chaves secretas de acesso ao cartão de forma inviolável. Essas chaves, utilizadas no procedimento de autenticação mútua entre o cartão e a leitora, são transmitidas via RF, de forma criptografada, possibilitando as operações de leitura/gravação nos cartões. A interface deve possuir ainda, as seguintes características:

a) permitir fácil acesso ao módulo de segurança, possibilitando rapidez na sua instalação ou remoção em campo, sem necessidade de desmontar ou desconectar cabos e módulos eletrônicos;

b) não permitir a operação do Validador sem o módulo de segurança inserido no local apropriado;

c) as comunicações entre o módulo de segurança (SAM) e o restante da interface devem ser criptografadas, não permitindo a sua interpretação;

d) não enviar ou receber da CPU do Validador informações de segurança como senhas de acesso, algoritmos de cálculo ou quaisquer outras que possam comprometer a segurança do sistema;

e) possuir proteção física inviolável que impeça a conexão de equipamentos eletrônicos ou outros que possam violar a integridade do sistema;

f)  qualquer tipo de violação do módulo de segurança deve ser visível e provocar um dano permanente, impossibilitando o seu funcionamento.

O slot para os módulos SAM deve permitir a instalação de 2 (dois) módulos tipo PIC17C44 e 2 (dois) módulos tipo ID000 padrão ISO 7816.

O sistema de segurança deve permitir a mudança de CHIPS SAM sem a troca súbita dos cartões certificados que estiverem circulando em poder dos usuários.

O módulo SAM gravado com o software de segurança será fornecido pela SPTrans.

4.4.7 O Módulo de Processamento das Operações - MPO

O objetivo desta especificação é definir como deve ser o conjunto lógico, eletrônico e eletromecânico do Bloqueio Eletrônico, e não descrever o programa que deve ser executado no Validador. No entanto, uma abstração do processamento do sistema se faz necessária a fim de apoiar o dimensionamento do sistema físico a ser projetado e sua arquitetura lógica.

Ao ser aproximado da antena do módulo de leitura/escrita do Validador, os dados do cartão do usuário são lidos e repassados ao Módulo de Processamento das Operações – MPO. Este módulo interage com os módulos de segurança, de gerenciamento de dados e de leitura/escrita para concluir o processo de tratamento do cartão e distribuir os comandos adequados (liberar catraca, emitir sinal sonoro e acender a luz verde do sinalizador luminoso).

Após o processamento do cartão válido, a autorização de passagem deve permanecer ativa (catraca destravada) até a passagem do usuário pela catraca. Esta autorização de passagem não pode ser cancelada por quaisquer outros motivos, inclusive por mudança do estado operacional.

Quando um cartão está sendo processado, a leitora do Validador ignora qualquer outro cartão que porventura também se aproxime da zona de leitura, até que o primeiro tenha sido afastado da referida zona.

No caso de aproximação simultânea de mais de um cartão, o Validador deve selecionar apenas um deles para realizar o processamento, autorizando ou não a passagem, conforme a sua validade. O Validador está apto a processar um novo cartão somente quando o cartão inicialmente selecionado for afastado da zona de leitura e, caso autorizada a passagem, o giro da catraca estar completo.

O módulo de processamento deve ser concebido de forma a poder processar com velocidade e confiabilidade todas as funcionalidades apresentadas nos ANEXOS 1 e 2 deste documento.

4.4.8. O Módulo de Gerenciamento de Memória de Armazenamento - MGMA

Todas operações com cartões realizadas pelo MPO devem ser armazenadas na memória do Validador Eletrônico.

O Validador deve possuir memória não volátil para armazenamento de dados (tabela de parâmetros, registro de eventos e transações) com, no mínimo, 2 (dois) Mbytes, expansível até 4 (quatro) Mbytes, alimentada por bateria interna que garanta a segurança dos dados por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

Todas as informações referentes ao processamento dos cartões e falhas eventualmente ocorridas no transcorrer da operação devem permanecer gravadas na memória do Validador, ainda que haja interrupção no fornecimento de energia, até que sejam coletadas pelo SGG ou por outro dispositivo adequado (coletor portátil).

O MGMA deve gerenciar a memória de forma a permitir o armazenamento dos dados acumulados por um período equivalente a, no mínimo, 5 (cinco) dias de operação, de tal forma que sempre sejam recuperados os dados estatístico-operacionais de cada dia em separado. Estes dados devem permanecer armazenados no Validador mesmo após terem sido coletados pelo SGG.

O MGMA deve gerenciar o recebimento dos dados do SGG (arquivos de configuração operacional, aplicação do Validador propriamente dita, etc.).

Os arquivos (tanto operacionais como de aplicação) que são transmitidos para o Validador Eletrônico devem conter uma assinatura de certificação efetuada pelo Sistema Central. Esta assinatura de certificação é conferida pelo MGMA e, se não aceita, o arquivo a ser recebido é rejeitado e uma mensagem adequada é transmitida ao SGG.

O SGG pode retransmitir um arquivo sem certificação, rejeitado pelo Validador, desde que acompanhado de um comando especial para tal finalidade.  Neste caso o Validador fica em estado de “ATENÇÃO”. Os arquivos que são transmitidos do Validador neste estado para o SGG, contem um rótulo indicativo de operação sem arquivo certificado.

O MGMA recebe solicitações de outros dispositivos instalados no ônibus  para armazenamento de dados na memória do Validador, através da interface RS 485. Estes dados podem ser posteriormente transmitidos para o SGG juntamente com os arquivos de serviço.

Da mesma forma, pela interface RS 485, arquivos armazenados no Validador podem ser recuperados (lidos) por outros dispositivos instalados no ônibus.

O Validador deve incorporar um relógio de tempo real assistido com precisão mínima de mais ou menos 1 minuto e um calendário. O acerto da hora e data será feito diariamente, através de comando específico transmitido pelo SGG ao Validador.

###### 4.4.9. 	Especificações Construtivas do Bloqueio Eletrônico

Os Bloqueios Eletrônicos devem ser construídos e dimensionados de maneira a suportar as condições ambientais, choques e vibrações existentes no interior dos veículos, bem como atender a todos os requisitos operacionais e funcionais especificados e garantir um perfeito funcionamento em regime de trabalho contínuo.

Toda a superfície externa do gabinete do Validador deve ser lisa, sem ressaltos, seja na sinalização do painel alfanumérico, dobradiças ou encaixes, e constituída de material com resistência apropriada à utilização embarcada no Sistema de Transporte Coletivo.

Os Validadores devem possuir características modulares tais que possibilitem sua remoção e substituição em caso de pane, de forma rápida e segura, permitindo a continuidade da operação do veículo sem necessidade de deslocamento até a garagem. Neste caso devem ser preservados incólumes todos os dados coletados pelo Validador até o momento da pane.

Os Validadores devem possuir dispositivo externo para permitir colocação de lacre para possibilitar o controle de manutenção e inviolabilidade.

A antena leitora dos cartões deve estar situada na face interna frontal da carcaça do Validador. Sua área de atuação deve ser delimitada com cor e/ou pictograma que oriente o usuário quanto ao local de aproximação do cartão.

As conexões externas (RS 485, módulo de comunicação com SGG, etc.) devem ser protegidas contra acessos indevidos.

4.4.10 Condições Técnicas de Funcionamento do Bloqueio Eletrônico

Tensão

O Bloqueio Eletrônico deve estar habilitado a funcionar com tensão de alimentação nominal de 9 VCC a 32 VCC.

Os circuitos do Bloqueio Eletrônico devem ser protegidos com dispositivos que garantam a integridade do sistema no caso de variações de tensão acima dos limites de operação anteriormente especificados.

Devem ser previstos dispositivos que garantam a manutenção dos parâmetros e dados armazenados na memória do Validador na eventualidade de supressão temporária da tensão de alimentação (ex.: troca de bateria, partida do motor).

Corrente consumida

Em repouso: 0,3 a 0,8 A

Em funcionamento: 2 A

Condições Ambientais

Tolerância a temperaturas situadas entre -5 a +65 graus Celsius e umidade relativa do ar até 95%.

4.4.11 Software do Validador

Os requisitos descritos a seguir devem ser observados pelo Fornecedor para definir a arquitetura do sistema físico e lógico do Bloqueio Eletrônico, ou seja, o conjunto Validador Eletrônico e Catraca Eletromecânica deve ser projetado e dimensionado para suportar todas as necessidades operacionais declaradas neste documento

Deve ser fornecido o sistema operacional adequado à execução de software em tempo real.

Devem ser fornecidos compiladores de linguagem de alto nível, orientada ao desenvolvimento de software aplicativo de tempo real, bem como editores, depuradores e demais recursos a serem empregados no desenvolvimento e posterior manutenção de software.

- A Instalação do Software Aplicativo no Validador

Entende-se por software aplicativo o conjunto interativo de rotinas de instruções lógicas que quando executadas pelo circuito lógico do Validador Eletrônico lhe conferem toda funcionalidade desejada.

O Validador Eletrônico deve ter a funcionalidade de receber seu software aplicativo a partir do Sistema Gerenciador da Garagem, quando estiver em estado operacional “FECHADO”. Esta função deve ser verdadeira mesmo nos casos em que o Validador estiver com sua memória totalmente vazia, sem dados e nem programas, ou seja, deve ser uma função de seu software básico implementada em memória residente pré-gravada, não volátil.

As políticas tarifárias do transporte público são alteradas permanentemente: modos de transporte podem ser integrados e desintegrados, são criados freqüentemente diferentes tipos de cartões e tarifas incentivadas, do tipo cartão do idoso, desempregado, estudante, etc. Além disso, diferentes modos de transporte são operados por diferentes esferas do poder público, como é o caso dos ônibus coletivos da municipalidade, do metrô e trem do governo estadual e de ônibus intermunicipais gerenciados também pelo governo estadual.

Por esta razão, optou-se pela solução de se definir uma aplicação para o Validador completamente configurável através de tabelas de definição de parâmetros.

Como esta aplicação necessita de um tempo de maturação, é fundamental que os Validadores Eletrônicos sejam totalmente versáteis na questão de alteração de software aplicativo a partir do Sistema Central com o recurso de telecarga.

Os programas fontes das aplicações dos Bloqueios Eletrônicos, bem como todos os recursos utilizados no seu desenvolvimento devem ser entregues pelos fornecedores para a SPTrans, que é a gerenciadora do processo.

Os fornecedores devem prover os meios para operacionalizar a instalação dos programas aplicativos em seus Validadores a partir do Sistema Central da SPTrans, e o sucesso desta operação é um dos condicionantes para a homologação dos seus sistemas.

- Software Aplicativo

O software do Validador deve permitir que a incorporação de novos tipos de cartões, mudança na estrutura tarifária do sistema de transporte, alteração de parâmetros funcionais e modificações nos protocolos de comunicação possam ser atualizadas por meio de transmissão remota sem fio, comandada pelo Sistema Gerenciador da Garagem (SGG), sem necessidade de retirada e regravação dos componentes de memória. As versões atualizadas de software serão controladas e enviadas por meio de arquivo específico gerado no Sistema Central da SPTrans.

Todo o software aplicativo a ser desenvolvido pelo Fornecedor do Validador Eletrônico deve ser modular, permitindo que futuras alterações e/ou ampliações sejam facilmente implementadas. A linguagem de programação utilizada deve apresentar velocidade, segurança e portabilidade, sendo utilizadas tabelas de parâmetros e funcionalidades que possibilitem alterações comandadas exclusivamente pelo Sistema Central da SPTrans e transmitidas para os Validadores via SGG.

Devem ser implementadas no software aplicativo, dentre outras, as seguintes funções:

- comunicação entre Validador e SGG;

- leitura e processamento de tabelas de parâmetros e funcionalidades;

- processamento de tipos e sub-tipos de cartões;

- validação dos cartões utilizando qualquer um dos 4 (quatro) módulos SAM;

- mensagens ao usuário no painel alfanumérico;

- alarmes sonoros;

- execução de comandos de mudança do estado operacional do bloqueio;

- geração de dados operacionais e de arrecadação que permitam extrair relatórios de:

- passageiros por tipo de cartão;

- passageiros transportados por veículo, linha, 1/2 viagem, sentido e faixa horária;

- cartões rejeitados, com descrição do motivo da recusa;

- ocorrência de falhas durante a operação;

- cartões cancelados por constarem da “lista vermelha”;

- cartões cancelados temporariamente;

- horários de início e fim de serviços e 1/2 viagens;

- transações individualizadas de cada cartão contendo: número do cartão, tipo do cartão, data/hora, prefixo do veículo, ID do Validador, modal, linha/atendimento, tipo da linha, sentido, linha/modal origem (no caso de integração temporal), valor debitado, natureza da transação (débito, gratuidade, cancelamento do cartão, etc.), certificação da transação.

- Software de Diagnóstico

Este recurso deve estar incorporado no software de cada equipamento, e tem como principal finalidade identificar o módulo que esteja provocando falhas no sistema.

- Segurança e Inviolabilidade dos Dados

Os softwares e dados armazenados no Validador só devem ser acessíveis ao pessoal autorizado e credenciado da SPTrans, que estabelecerá, em conjunto com a Operadora, os níveis hierárquicos de acesso permitido.

Os dados gerados pelas transações do Validador Eletrônico devem ser tratados por mecanismos de proteção contra violação, cópias e leitura. Sob o controle da SPTrans, serão transmitidos os parâmetros de alteração dos algoritmos de criptografia a serem aplicados aos dados, de forma a resguardar as informações com um nível de segurança adicional ao normalmente adotado.

- Documentação do Software

O Fornecedor deve entregar a SPTrans cópias de todos os programas utilizados no sistema (Validador, SGG, etc.), com seus respectivos códigos-fonte e todos os detalhes necessários ao seu entendimento, referentes a software básico, aplicativos, diagnósticos e testes. Nesta documentação também devem ser fornecidos os compiladores/montadores das linguagens utilizadas no desenvolvimento do software aplicativo.

A documentação deve abranger:

  - Manual de orientação detalhando toda a operação do software aplicativo nas suas funções básicas: alteração de parâmetros, introdução e coleta de dados dos Validadores, consulta de tela, geração de relatórios e transmissão dos dados para o computador central da SPTrans;

  - Fluxogramas e diagramas;

  - Descrição funcional e listagem comentada de cada programa e da base de dados;

  - Dicionário de dados e áreas utilizadas;

  - Software aplicativo do microcomputador da garagem.

Diagrama 7 – Organização funcional dos componentes do Validador Eletrônico

4.5. Catraca Eletromecânica

A Catraca Eletromecânica deve ser de 3 braços (tripé) ou 4 braços (tipo "borboleta"), disposta de forma a impedir a passagem simultânea de 2 pessoas.

A catraca não deve permitir a passagem sem que o Validador tenha reconhecido como válido o cartão, exceto nos casos de ter sido dado comando de passagem livre. Quando houver autorização de passagem a catraca deve garantir a passagem de um único usuário.

O dispositivo de travamento da catraca deve ser altamente resistente a choques mecânicos, a fim de não se danificar com o impacto do corpo de um usuário que o julgava livre.

Um contador mecânico ou eletromecânico deve ser incorporado à catraca em posição de fácil leitura. A cada rotação no sentido da entrada, o contador é incrementado.

A ligação e a interface entre a Catraca e o Validador devem ser implementadas pelo Fornecedor dos Validadores Eletrônicos, de forma a garantir compatibilidade e segurança no funcionamento.

4.6. Sistema Gerenciador da Garagem (SGG)

Os sistemas computacionais e de armazenamento de dados devem possuir  controle de acesso ao sistema que garanta a impossibilidade de acessos indevidos.

Os Validadores Eletrônicos devem receber e enviar dados para o SGG localizado na garagem através de tecnologia de infravermelho ou radiofreqüência.

Deve existir um dispositivo alternativo (coletor portátil) que, no caso de pane do sistema de comunicação entre o SGG e os bloqueios eletrônicos, fará a coleta dos dados necessários.

O número de coletores de dados alternativos para cada garagem deve ser baseado na quantidade de veículos da frota operante, não podendo ser inferior a um equipamento para cada 100 (cem) veículos. O dimensionamento do número necessário de coletores alternativos deve considerar as condições e necessidades de cada garagem, de forma a atender os tempos máximos estabelecidos de coleta de dados.

A introdução e coleta dos dados a serem realizadas pelos meios de transmissão acima referidos, não podem interromper o fluxo normal de entrada e saída dos veículos na garagem, assim o tempo máximo de transmissão de dados de cada Validador não pode exceder 90 (noventa) segundos.

O tempo máximo para transmissão de dados de todos os Validadores de uma garagem não pode exceder 3 (três) horas, contadas a partir da recolhida dos veículos ao final da operação diária.

O software deve garantir que todos os Validadores operados tenham seus dados coletados. Desta forma, é requerido o controle individual de cada Validador e sua associação ao veículo no qual opera, permitindo que se efetue o fechamento diário, sem haver possibilidade de que a leitura de dados não tenha procedido à varredura completa de todas as informações armazenadas durante a operação diária da frota.

O sistema da garagem deve possuir dispositivos de detecção e rotina de software que permita listar, diariamente, os veículos que porventura não conseguiram efetuar a transmissão dos dados.

O Fornecedor deve, após a manutenção corretiva de qualquer Validador, providenciar a extração e transmissão dos dados para o Sistema Central.

Para fins de segurança e auditoria, o sistema deve gerar cópias redundantes dos dados coletados, que serão armazenadas no micro da garagem, possibilitando que se refaça um processamento total ou parcial dos dados originais.

Os Dados a Serem Transmitidos do SGG para o Validador

Tabelas de parâmetros e funcionalidades configuráveis permanentemente atualizados pelo Sistema Central.  Essas tabelas contêm no mínimo as seguintes informações:

  - classificação das linhas;

  - tipos/subtipos de cartões em operação;

  - parâmetros temporais:

. data e hora atual;

. horários de pico;

. tempo de reapresentação para cada tipo de cartão;

. tempo máximo para integração.

  - tabela de cálculo de tarifas;

  - tabela de descontos nas integrações;

  - restrições de uso para cada tipo de cartão;

  - "lista vermelha" de cartões;

  - lista de cartões cancelados temporariamente;

  - integração ou não com ferrovia, Metrô e outros modos de transporte;

  - algoritmo de segurança a ser aplicado aos dados.

Os Dados a serem Recebidos pelo SGG

  - passageiros por tipo/subtipo de cartão;

  - passageiros por veículo, linha, faixa horária, 1/2 viagem e sentido;

  - horários de início e fim de serviço e ½ viagens;

  - transações individualizadas de cada cartão;

  - registro de falhas ocorridas durante a operação.

Além destas, devem também ser registradas as operações de exceção, que se caracterizam pela rejeição de cartões, causadas por:

  - cancelamento de cartões por constarem da lista vermelha;

  - uso de cartões temporariamente cancelados;

  - uso indevido (restrições de temporalidade, integração, etc.);

  - não reconhecimento da codificação;

  - esgotamento dos créditos de viagem;

  - esgotamento do tempo de utilização.

Para todas as situações de exceção devem ser registradas informações que gerem estatísticas de controle de desempenho do sistema e detecção de ocorrência de fraudes.

A SPTrans poderá, a seu critério, definir outras tabelas que se façam necessárias no projeto do sistema.

4.7.   Sistema Leitor de Cartões de Bordo

O Fornecedor deve instalar em local indicado pela Operadora, o Sistema Leitor de Cartão de Bordo, e efetuar as conexões adequadas entre este sistema e o SGG.

A quantidade de leitoras, microcomputadores e impressoras a ser instalada em cada garagem deve ser calculada pela Operadora, de forma a atender o fluxo de chegada dos cobradores para a prestação de contas diária.

5.  DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO SISTEMA

A SPTrans aprovará a instalação dos bloqueios eletrônicos e Sistema Gerenciador da Garagem, mediante a seguinte documentação:

5.1  Certificado de Adequação Funcional de Validador Eletrônico

Documento emitido pela SPTrans para o Fornecedor de Validadores Eletrônicos que comprova o atendimento integral a todos os requisitos funcionais, constantes nas especificações estabelecidas pela SPTrans.

5.2  Autorização  de Instalação

Documento emitido pela SPTrans para a Operadora onde está especificado o cronograma das linhas a serem automatizadas e instruções gerais para a instalação dos Bloqueios Eletrônicos.

5.3  Termo de Adequação do Lay-out Interno do Ônibus

Documento emitido pela SPTrans para a Operadora que atesta a conformidade do Lay-out interno do veículo para a instalação de Bloqueio Eletrônico, em relação aos desenhos e especificações estabelecidos pela SPTrans.

5.4  Termo de Liberação para Operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Documento emitido pela SPTrans para a Operadora que comprova a conformidade do Lay-out de cada veículo, bem como o funcionamento dos Bloqueios Eletrônicos. Neste documento são relacionados os prefixos dos veículos aprovados.

5.5  Termos de Aceitação do Sistema Gerenciador da Garagem

5.5.1  Termo de Aceitação Provisória do Sistema Gerenciador da Garagem

Documento emitido pela SPTrans para a Operadora e para o Fornecedor após a realização dos testes de comprovação da segurança, confiabilidade e inviolabilidade da coleta de dados da garagem e transmissão para o Sistema Central.

5.5.2  Termo de Aceitação Definitiva do Sistema Gerenciador da Garagem

Documento emitido pela SPTrans para a Operadora e para o Fornecedor após um período mínimo de 6 (seis) meses, contatos a partir do início de operação de coleta de dados da garagem, caso as transmissões para o Sistema Central tenham atendido aos requisitos de segurança, confiabilidade, freqüência diária  de coleta de dados (100% da frota) e inviolabilidade especificados.

6. CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO

É um cartão de plástico (PVC) com 85.6 mm de comprimento, 54.0 mm de largura e 0.76 mm de espessura (ISO 7816), recarregáveis, contendo em seu interior um circuito integrado, memória não volátil (EEPROM) de, no mínimo, 8 Kbits, dividida em setores independentes, e antena para transmissão de dados por radiofreqüência. A transmissão dos dados entre o cartão e a leitora realiza-se sem contato físico.

A tecnologia a ser adotada nos cartões com circuito integrado, sem contato (contactless smart card), deve atender a ISO14.443-A e apresentar as seguintes características básicas:

- Sistema de tele-alimentação e comunicação da leitora com o cartão utilizando freqüência portadora de 13,56 Mhz;

- Velocidade de transmissão de dados superior a 100 Kbits/seg.;

- Distância de operação do cartão em relação à antena da leitora de até 10 cm;

- Memória reprogramável não volátil (EEPROM) com capacidade igual ou superior a 8 Kbits, seccionada em, no mínimo, 16 setores independentes, cada qual com duas chaves de acesso  invioláveis, possibilitando a operação de diversas aplicações;

- Segurança no acesso à memória por autenticação mútua entre o cartão e a leitora (conforme ISO/IEC 9798-2) e algoritmos de criptografia, utilizando chaves de acesso secretas que variam em função do setor de memória solicitado e do tipo de operação a realizar (leitura, escrita, incremento, decremento);

- Protocolo de comunicação cartão/leitora que assegure a integridade da transmissão, a confidencialidade dos dados transmitidos, e a solução de conflitos causados pela presença simultânea de vários cartões no campo de leitura (anticolisão);

- Cartão sem bateria (a energia é fornecida pela leitora, viaradiofreqüência);

- Gravação de chaves de transporte (chaves de acesso provisórias gravadas pelo fabricante do cartão, com o objetivo de garantir a inviolabilidade dos cartões durante o seu transporte);

- Garantia de fábrica de que cada cartão possui um número de série único;

- Capacidade aritmética de incremento e decremento de valores;

- Flexibilidade para acessar os diversos setores de memória de acordo com uma variedade de condições de acesso;

- Tempo de retenção dos dados de 10 anos;

- Tempo total de uma transação inferior a 200 milisegundos;

- Possibilidade de realização da transação com o cartão em movimento;

- Temperatura de operação de -20ºC a +50ºC (umidade de 90%);

- Possibilidade de personalização do cartão com impressão a cores em ambas as faces.

Os tipos de cartões que farão parte do sistema, com suas respectivas estruturas de codificação, serão definidos pela SPTrans.

Os cartões sem contato deverão ser recarregados em postos de venda credenciados pela SPTrans. A recarga dos créditos eletrônicos será efetuada por meio de dispositivos denominados Terminais de Recarga. Além desses, também estarão à disposição dos usuários os Terminais de Consulta, que permitirão a visualização em display do saldo ou tempo de validade do cartão.

7. MONTAGEM E INSTALAÇÃO

As carcaças dos bloqueios e os diversos módulos do sistema devem ter perfeita isolação elétrica contra interferências geradas por linhas de tensão, motores, ruídos de radiofreqüência, equipamentos geradores de arcos elétricos, interferências eletromagnéticas, além de proteção contra descargas atmosféricas em geral.

Todas as partes metálicas, inclusive porcas, arruelas e dobradiças, devem receber tratamento específico contra corrosão e/ou oxidação e devem ser convenientemente aterradas, de modo a não existir a possibilidade de choques elétricos.

Todos os equipamentos embarcados devem estar afixados de maneira a evitar os efeitos da vibração do veículo e devidamente protegidos contra manuseio indevido.

Os equipamentos devem ser claramente identificados através de seu código e número de série.

Todas as fiações internas não devem conter quaisquer emendas e correm em canaletas especialmente previstas para este fim. Os cabos devem ter isolamento compatível com a tensão de trabalho e são revestidos com material antichama.

Os microcomputadores da garagem devem ser instalados em local que garanta o funcionamento adequado do sistema.

8. SOBRESSALENTES

O Fornecedor deve apresentar uma lista de peças, componentes e equipamentos sobressalentes, indicando claramente a quantidade e os critérios utilizados, para o período de operação em garantia. Deve ainda, distinguir os materiais considerados de consumo e o tempo ou número de ciclos de vida útil previsto.

O Fornecedor deve garantir a disponibilidade de qualquer peça, componente ou equipamento constante da lista de sobressalentes, durante um período mínimo de 10 (dez) anos.

A relação de materiais sobressalentes deve ser individualizada por módulo e conter, no mínimo, as seguintes informações:

- nome principal;

- referência de catálogo ou do fabricante (nome e código);

- quantidade instalada por equipamento;

- consumo médio mensal.

9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Toda a documentação técnica referente ao sistema deve ser escrita em português e entregue em 3 (três) cópias, contendo:

9.1 - Projeto de Fabricação

Abrange os seguintes documentos:

- índice geral;

- catálogos ou publicações que auxiliem na análise dos projetos;

- desenhos e detalhes de montagem, com dimensões;

- desenhos de disposição de componentes;

- listas de materiais detalhadas;

- esquemas funcionais completos;

- esquemas elétricos e de fiação interna;

- diagramas de ligações;

- diagramas e lay-out dos circuitos impressos;

- manual de operação de cada tipo de equipamento;

- manuais de manutenção preventiva e corretiva;

- procedimentos dos testes de recebimento;

- procedimentos de testes de fábrica e de campo.

9.2 - Projeto de Instalação

O projeto da instalação do bloqueio deve detalhar:

- fonte de alimentação;

- fixações do Validador e da Catraca;

- conexões elétricas;

- conexões necessárias para as funções de introdução e leitura de dados.

10. GARANTIA CONTRA FRAUDES

O Fornecedor deve garantir que o Validador não seja suscetível a determinados tipos de fraudes, tais como:

As memórias do Validador não devem ter seu conteúdo alterado por eventual falta e retorno de energia, evitando que possa resultar na autorização de passagem sem ter havido apresentação de cartão válido, ou resultando em prejuízo ao usuário no caso de travamento indevido da catraca.

Eventuais possibilidades de fraudes que vierem a ser detectadas, sejam por deficiência do projeto de software e/ou hardware, ou decorrentes de uma situação de falha, obrigam o Fornecedor a sanar o problema assim que for comunicado.

O Fornecedor obriga-se a mobilizar seu pessoal técnico no sentido de eliminar possíveis fraudes que venham a ser detectadas durante a operação do sistema, seja através de modificações e adaptações nos componentes dos Validadores ou alterações no software aplicativo.

11. TREINAMENTO

O Fornecedor deve apresentar a SPTrans um programa de treinamento a ser aplicado ao pessoal de operação e manutenção da Operadora, objetivando a plena competência técnica e autônoma na operação e manutenção dos Bloqueios Eletrônicos, dispositivos de transmissão de dados e Sistema Gerenciador da Garagem.

A SPTrans realizará inspeções nas Operadoras com o objetivo de acompanhar a efetiva implementação do programa de treinamento.

O treinamento pode ser desenvolvido nas dependências do Fornecedor, do adquirente ou da SPTrans, desde que previamente acordado. Deve ser ministrado em duas etapas, a saber:

a) Teoria

Etapa onde é apresentada a configuração detalhada do sistema, definições de todas as funções dos módulos (hardware e software) e interpretação dos manuais técnicos fornecidos.

b) Prática

Etapa onde se pretende assimilar os conceitos, fundamentos e procedimentos de operação e manutenção. Os equipamentos utilizados durante os treinamentos práticos devem ser similares aos que serão instalados nos veículos.

Devem ser fornecidos manuais e apostilas necessários ao pleno acompanhamento dos treinandos. Os treinamentos serão acompanhados pela SPTrans.

O cronograma dos cursos deve ser proposto de forma a assegurar que o término do treinamento se dê antes da etapa de testes de aceitação do sistema.

12. INSPEÇÃO

Todos os equipamentos do sistema a serem fornecidos e todos os serviços a serem executados pelo Fornecedor e seus subcontratados, serão objeto de inspeção pela SPTrans para verificação de sua plena funcionalidade e compatibilidade às especificações técnicas.

13. TESTES DE ACEITAÇÃO E GARANTIAS TÉCNICAS

O Fornecedor deve submeter à Operadora todos os procedimentos correspondentes aos testes a serem realizados para aceitação do sistema.  Os testes serão acompanhados pela SPTrans.

13.1 - Testes de Aceitação

Finalidade dos Testes

Os procedimentos e aplicação dos testes de aceitação devem ser planejados pelo Fornecedor, visando:

- comprovar que cada equipamento, módulo e sistema funcione de acordo com as especificações funcionais estabelecidas;

- avaliar o desempenho dos módulos e equipamentos, bem como do sistema como um todo;

- comprovar a inexistência de falhas de implementação e de funcionamento que possam diminuir o desempenho especificado;

- complementar a documentação fornecida com informações fiéis quanto ao comportamento do sistema.

Sistemática Adotada para os Testes

Os procedimentos dos testes devem conter, no mínimo:

- Objetivo do teste - descrevendo o objetivo e a finalidade do teste;

- Referências - indicando os documentos do projeto que contém as informações técnicas referentes aos subsistemas envolvidos no teste;

- Roteiro - contendo uma descrição de todas as operações a serem realizadas durante o teste, necessárias para garantir que o sistema funcione conforme previsto no projeto;

- Lista de recursos - contendo a relação dos recursos e materiais necessários à execução dos testes;

- Duração - indicando o período de tempo necessário para a realização de cada etapa do teste.

O documento referente ao procedimento do teste deve ser também utilizado para a formalização da execução e aceitação do respectivo teste devendo dispor de espaço para rubricas e anotações.

Os testes de aceitação dos equipamentos serão efetuados na presença de representantes da SPTrans, Fornecedor e Operadora, os quais deverão assinar, para cada teste realizado, documento com os procedimentos previamente aprovados pelas partes. Após a análise das planilhas de resultado dos testes, caso haja eventuais pendências, fica o Fornecedor obrigado a solucioná-las.

13.2 - Garantias Técnicas

O Fornecedor, solidariamente ao fabricante dos equipamentos, deve garantir o perfeito funcionamento de todos os componentes do sistema, responsabilizando-se pela correção e/ou alteração de deficiências de projeto, fabricação, instalação e software aplicativos, bem como pela substituição de componentes e materiais que apresentem deficiências operacionais, sem quaisquer ônus para o adquirente.

O Fornecedor deve apresentar uma relação de materiais consumíveis e os que eventualmente tenham vida útil inferior ao prazo de garantia.

O prazo de garantia estipulado será contado a partir da emissão, pela Operadora, do Termo de Aceitação Provisória dos equipamentos que se dará quando o Fornecedor emitir o Termo de Conclusão dos Serviços e o sistema se comportar segundo as características funcionais constantes nesta especificação.

O Termo de Aceitação Definitiva será emitido, pela Operadora, após o período de garantia, não inferior a um ano, desde que não haja pendências no fornecimento e alteração no projeto inicial, o que renovará automaticamente o prazo de garantia.

O fabricante deve garantir o fornecimento de equipamentos, materiais e componentes idênticos ou compatíveis com os originalmente fornecidos, por um período não inferior a 10 (dez) anos, contados a partir da emissão do Termo de Aceitação Definitiva. Deve ainda apresentar uma lista de sobressalentes necessários durante o período de garantia.

14. MANUTENÇÃO

Todos os sistemas, equipamentos e serviços, devem estar previstos para operar continuamente de acordo com o regime de operação do transporte de passageiros da Cidade de São Paulo.

A manutenção de todo sistema, englobando os componentes descritos no item 2, é de inteira responsabilidade do Fornecedor.

O Fornecedor deve entregar manuais detalhados para a correta aplicação dos planos de manutenção preventiva e corretiva. Deve fornecer ainda, os procedimentos para remoção e instalação dos equipamentos, relações das gigas de testes e instrumentos do laboratório eletrônico.

O Fornecedor deve enviar mensalmente à Operadora relatórios relativos às intervenções preventivas e corretivas nos Validadores. Devem ser utilizados os recursos de autodiagnóstico disponíveis no software aplicativo dos Validadores, que permitem a emissão de relatórios contendo todas as falhas ocorridas durante a operação, além de indicar os módulos e placas que requeiram substituição ou manutenção. Os relatórios de manutenção podem ser solicitados a qualquer momento pela SPTrans.

# 15. Terminologia

A seguir apresentamos, em ordem alfabética, as definições de alguns termos utilizados neste documento:

Área Controlada ou Paga

Região no interior do ônibus em que o usuário utiliza um cartão sem contato para entrar, com autorização de passagem pelo bloqueio.

Área Livre

Região no interior do ônibus em que o usuário aguarda a passagem pelo bloqueio eletrônico. Situa-se antes da catraca no sentido de entrada do veículo.

Autorização de Passagem

É o crédito que o usuário tem direito, após o processamento do seu cartão no Validador Eletrônico.

Bloqueio Eletrônico

Conjunto formado por um Validador Eletrônico, uma Catraca Eletromecânica de 3 ou 4 braços a ele associada, que permite ou não, a passagem de um usuário da área livre para a área controlada, após a introdução de um cartão válido.

Cartão com circuito integrado sem contato (Contactless Smart Card)

Cartão de plástico (PVC), recarregável, contendo em seu interior um circuito integrado e antena para transmissão de dados viaradiofreqüência. Não possui bateria, sendo energizado pela leitora do Validador Eletrônico. A transmissão dos dados entre o cartão e a leitora realiza-se sem contato físico.

Cartão Esgotado

Cartão que não possui nenhum crédito ou seu tempo de validade se esgotou. Se aproximado da leitora do Validador não será autorizada a passagem.

Cartão Válido

Cartão que é reconhecido pela leitora do Validador como pertencente ao sistema de transporte do município (chaves de acesso identificadas).

Cartão Não Válido

Cartão que não se enquadra na definição descrita no item "Cartão Válido".

Cartão temporariamente cancelado

Cartão que é reconhecido pela leitora do Validador como pertencente ao sistema de transporte do município, mas encontra-se temporariamente cancelado.

# Cartão cancelado

Cartão que é reconhecido pela leitora do Validador como pertencente ao sistema de transporte do município, mas foi cancelado por estar na lista vermelha.

Fraude

Qualquer ação praticada de má fé, com o objetivo de se passar pelo bloqueio sem pagar a passagem.

Sinalização de Informação

Informa, através de painel alfanumérico, as condições do  cartão, tais como créditos restantes, validade, etc.

Sinalização de Orientação

Permite ao usuário se orientar para passar pelo bloqueio, indicando através de pictogramas as ações que ele deve realizar.

Sistema Central

Localizado na SPTrans, recebe os dados dos Validadores de todo Sistema de Transporte e dos terminais de recarga do Sistema de Distribuição de Créditos Eletrônicos, processando-os, verificando sua autenticidade e gerando informações de arrecadação e estatístico-operacionais relativas a todas as linhas e tipos de cartões. Nele também são criadas todas as tabelas de parâmetros que comandam as funcionalidades dos Validadores e controlam as transações realizadas com cada tipo de cartão.

Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Conjunto de todos os subsistemas que permitem o controle automático da arrecadação: Bloqueios Eletrônicos embarcados, dispositivos de transmissão de dados, Sistema Gerenciador da Garagem, Sistema Central e Sistema de Distribuição e Recarga de Créditos Eletrônicos.

# 16.  RESUMO DoS REQUISITOS FUNCIONAIS DOS VALIDADORES ELETRÔNICOS PARA PROCESSAMENTO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO

Requisitos

1. Efetua a leitura/gravação em cartão com circuito integrado sem contato, conforme ISO 14443 tipo A.

2. Possui Painel Alfanumérico.

3. Aciona indicadores visuais (verde e vermelho) para orientação ao usuário.

4. Emite alarme sonoro acionado no caso de cartões sem crédito, inválidos e falhas no equipamento.

5. Possui relógio interno com sincronização comandada por transmissão remota sem fio.

6. Possui memória não volátil para armazenamento de parâmetros, eventos e transações de, no mínimo, 2 (dois) Mbytes, expansível até 4 (quatro) Mbytes.

7. Possui bateria, com duração mínima de 5 (cinco) anos, que garante a segurança dos dados armazenados.

8. Permite a introdução e extração de dados através de dispositivos baseados na tecnologia de radiofreqüência ou infravermelho. Tempo máximo de transmissão dos dados de upload e download do Validador igual a 90 (noventa) segundos. Tempo máximo de transmissão de todos os Validadores de uma garagem igual a 3 (três) horas. Taxa mínima efetiva de transmissão de 200 Kbits/seg

9. Permite que a carga do software aplicativo seja realizada por transmissão remota sem fio.

10. Possui interface externa para introdução/extração de dados alternativa, utilizando coletor portátil.

11. Possui uma porta de comunicação RS 485.

12. Aciona dispositivo para destravamento de catraca eletromecânica, no caso de cartão válido.

13. Possui conexões físicas e conectores elétricos seguros e rápidos para substituição do Validador no caso de pane ou retirada para manutenção.

14. Possui placa para instalação de 2 (dois) módulos SAM tipo PIC17C44, e 2 (dois) módulos SAM tipo ID000 (ISO 7816).

15. MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) do equipamento de, no mínimo, 15.000 (quinze mil) horas.

# ANEXO A

# O Processo de Utilização do Cartão Eletrônico

1- O Uso dos Cartões

Os tipos de cartões que deverão ser implementados, inicialmente, no sistema de Bilhetagem Eletrônica estão representados no diagrama abaixo:

O usuário do transporte coletivo do município, de posse de um destes cartões, pode utilizá-los da seguinte forma no interior dos veículos:

Cartão válido: quando é aproximado da zona de leitura do Validador o cartão é processado e o usuário é informado, pelo painel alfanumérico, sobre o valor debitado e o saldo (ou tempo de validade) remanescente. Ao se afastar o cartão da zona de leitura, acende-se a luz verde e a catraca é liberada. A leitora do Validador deve estar apta a processar outro cartão somente após o giro da catraca ter sido completado.

Cartão não válido ou esgotado: quando é aproximado da zona de leitura, o cartão é processado, acende-se a luz vermelha, soa um sinal sonoro, e o usuário é informado pelo painel alfanumérico do motivo da recusa do cartão, permanecendo a catraca travada.

Cartão temporariamente cancelado: quando é aproximado da zona de leitura, o cartão é processado, acende-se a luz vermelha, soa um sinal sonoro, e o usuário é informado no painel alfanumérico do motivo da recusa do cartão, permanecendo a catraca travada.

Cartão incluso na lista vermelha: quando é aproximado da zona de leitura, o cartão é processado, acende-se a luz vermelha, soa um sinal sonoro, e o usuário é informado pelo painel alfanumérico do motivo da recusa do cartão, permanecendo a catraca travada. O circuito do cartão é inutilizado pelo Validador.

2- As Interfaces com o Usuário do Bloqueio Eletrônico

O Validador implementa 3 formas de emitir informações ao passageiro: um anunciador sonoro, um painel alfanumérico e um sinalizador com duas posições luminosas nas cores verde e vermelha.

O sinalizador visual orienta o usuário sobre o resultado do processamento de seu cartão:

      - Passagem Autorizada: luz verde significando, quando ativada, que o cartão foi processado e o usuário já pode passar pela catraca.

      - Cartão Não Válido: luz vermelha significando, quando ativada, que a passagem não foi autorizada.

O painel alfanumérico fornece mensagens aos usuários sobre:

- O estado atual do seu cartão (valor debitado, saldo remanescente, tempo de integração, data de validade, etc.);

- As razões de possíveis recusas ou problemas com o cartão;

- Mensagens para o pessoal da manutenção (tipo de falha, erros de transmissão, etc.).

O Validador deve emitir, associado à sinalização visual acima descrita, um sinal sonoro, nas seguintes situações:

- Cartão não válido (créditos esgotados ou codificação não pertencente ao sistema);

- Cartão com defeito;

- Cartão gratuidade;

- Cartão apresentado com velocidade excessiva à zona de leitura da antena do Validador, impedindo o sucesso da comunicação;

- Falha do Validador que impossibilite a sua operação.

Para os cartões sem contato não válidos ou sem crédito, o Validador emitirá um sinal sonoro e manterá a catraca travada. O painel alfanumérico apresentará mensagem sobre o motivo da recusa.

3 - O Processamento do Bloqueio Eletrônico

Quando um cartão está sendo processado, a leitora do Validador ignora qualquer outro cartão que porventura também se aproxime da zona de leitura, até que o primeiro tenha sido afastado da referida zona.

No caso de aproximação simultânea de mais de um cartão, o Validador deve selecionar apenas um deles para realizar o processamento, autorizando ou não a passagem, conforme a sua validade. O Validador estará apto a processar um novo cartão somente quando o cartão inicialmente selecionado for afastado da zona de leitura e, caso autorizada a passagem, ter sido completado o giro da catraca.

Após o processamento do cartão válido, a autorização de passagem deve permanecer ativa (catraca destravada) até a passagem do usuário pela catraca. Esta autorização de passagem não pode ser cancelada por quaisquer outros motivos, inclusive por mudança do estado operacional.

4- O Fluxo das Transações

Todas as transações realizadas pelo Bloqueio Eletrônico são armazenadas em sua memória interna e transmitidas para o SGG quando o veículo é recolhido. As transações são então transmitidas do SGG para o Sistema Central localizado na SPTrans.

O Sistema Central recebe diariamente as transações efetuadas por todos os ônibus que prestam serviço na cidade. Neste sistema as transações são processadas de forma a se definir o número de créditos de viagem que foram utilizados pelos usuários. O mesmo número é então liberado para o Sistema de Distribuição de créditos que possui vários pontos na cidade.

O Sistema de Distribuição é composto de diversos pontos de venda de créditos de viagens onde os usuários poderão recarregar seus cartões.

# ANEXO B

# Os Cartões Operacionais

Estes cartões possibilitam a introdução de informações sobre a operação comercial realizada pelo ônibus na memória do Validador. Assim é possível que o Validador armazene os dados de viagens dos passageiros em sincronismo com as características do serviço que o veículo está prestando. Por exemplo, o ônibus transportou N passageiros na quinta viagem da linha XXX, da empresa YYY.

Estas configurações devem ser realizadas pelos agentes operacionais da empresa operadora (cobrador, motorista, fiscal, etc.). Quando realizadas corretamente, permitem que importantes informações estatístico-operacionais (para controle e planejamento) sejam recuperadas pelo SGG quando os arquivos de serviço forem descarregados do Validador Eletrônico.

Esses cartões possuem codificação especial que identificada pelo Validador permite a sua configuração. Os cartões existentes e as configurações que realizam estão descritas a seguir:

1- Cartão de Identificação do Lote e Prefixo

Este cartão possibilita registrar na memória do Validador Eletrônico o lote (região de operação) e o prefixo do veículo no qual está instalado. É utilizado somente quando o Validador é instalado no veículo. Quando um Validador é movimentado de um veículo para outro, por razões de manutenção por exemplo, ou quando o veículo muda de número ou de lote de serviço.

2 - Identificação da Linha

Este cartão registra na memória do Validador o número da linha na qual o veículo irá operar. É utilizado diariamente, sempre que o veículo muda de rota de serviço.

3 - Abertura e Fechamento de Serviço

Este cartão é utilizado para registrar na memória do Validador os horários de abertura e fechamento de cada serviço (início e final de operação comercial do ônibus).

4 - Meia (1/2) viagem

Informa ao Validador o sentido e horário de início e fim de cada 1/2 viagem, contabilizando os passageiros naquele período.

| Ordem de inserção do cartão | Estado de Operação do Validador |
| --- | --- |
| 1 | Início da ½ viagem de ida (TP ( TS) |
| 2 | Fim da ½ viagem de ida |
| 3 | Início da ½ viagem de volta (TS ( TP) |
| 4 | Fim da ½ viagem de volta |

TP = TERMINAL PRINCIPAL                 TS= TERMINAL SECUNDÁRIO

Na 5ª inserção do cartão/cartão operacional, o Validador retorna ao estado "Início da ½ viagem de ida”  (1), recomeçando o ciclo. As mensagens indicando o estado do Validador serão apresentadas no display, por alguns segundos, para orientação do operador.

Quando o Validador estiver programado nos estados "Fim da ½ viagem" (2 e 4), o bloqueio eletrônico também estará habilitado a processar os cartões dos usuários.

5 - Cartão de Bordo

Cartão sem contato, utilizado para liberar a catraca e registrar em sua memória o número de passageiros que efetuaram o pagamento diretamente ao cobrador.

6 - Teste

Informa ao validador que a partir daquele instante, só deverão ser aceitos cartões de teste. A programação do cartão de teste deve ser aberta, de forma a possibilitar a implementação de outras funções necessárias ao pessoal de manutenção.

Os operadores, bem como fiscais e pessoal da garagem envolvidos na operação dos Bloqueios Eletrônicos, devem receber treinamento do Fornecedor para a correta utilização de todos os tipos de cartões operacionais.

ANEXO 5.4.2

INFRA-ESTRUTURA PARA BILHETAGEM ELETRÔNICA - PERMISSIONÁRIOS

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E FUNCIONAL DOS BLOQUEIOS ELETRÔNICOS EMBARCADOS PARA CARTÕES INTELIGENTES SEM CONTATO E DO

SISTEMA CONCENTRADOR DE DADOS (SCD)

## ÍNDICE

## ANEXO 5.4.2 - PERMISSIONÁRIOS

| 1. INTRODUÇÃO | 51 |
| --- | --- |
| 2. ESCOPO DO FORNECIMENTO | 52 |
| 2.1 Produtos | 52 |
| 2.2 Serviços | 54 |
| 3. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO E COMPONENTES DOS SUBSISTEMAS | 55 |
| 3.1 Bloqueio Eletrônico | 55 |
| 3.2 Sistema Concentrador de Dados (SCD) | 56 |
| 3.3 Sistema Leitor de Cartões de Bordo | 59 |
| 4. REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS | 62 |
| 4.1 Requisitos Gerais | 62 |
| 4.2 Configuração | 62 |
| 4.3 Confiabilidade e Disponibilidade | 63 |
| 4.4 Validador Eletrônico | 64 |
| 4.5 Catraca Eletromecânica | 76 |
| 4.6 Sistema Concentrador de Dados (SCD) | 77 |
| 4.7 Sistema Leitor de Cartões de Bordo | 78 |
| 5. DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO SISTEMA | 79 |
| 5.1 Certificado de Adequação Funcional de Validador Eletrônico | 79 |
| 5.2 Autorização de Instalação | 79 |
| 5.3 Termo de Adequação do Lay-out Interno do Veículo | 79 |
| 5.4 Termo de Liberação para Operação do Sistema |  |
| de Bilhetagem Eletrônica | 79 |
| 5.5 Termos de Aceitação do Sistema Concentrador de Dados | 79 |
| 6. CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO | 80 |
| 7. MONTAGEM E INSTALAÇÃO | 82 |
| 8. SOBRESSALENTES | 82 |
| 9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA | 83 |
| 9.1 Projeto de Fabricação | 83 |
| 9.2 Projeto de Instalação | 83 |
| 10. GARANTIA CONTRA FRAUDES | 84 |
| 11. TREINAMENTO | 84 |
| 12. INSPEÇÃO | 85 |
| 13. TESTES DE ACEITAÇÃO E GARANTIAS TÉCNICAS | 85 |
| 13.1 Testes de Aceitação | 85 |
| 13.2 Garantias Técnicas | 86 |
| 14. MANUTENÇÃO | 87 |
| 15. TERMINOLOGIA | 87 |
| 16. RESUMO DOS REQUISITOS FUNCIONAIS DOS VALIDADORES | 90 |
| ANEXO A | 91 |
| ANEXO B | 94 |

1. INTRODUÇÃO

A presente especificação tem por objetivo definir os requisitos funcionais básicos e parâmetros mínimos de desempenho a serem obedecidos no projeto, instalação e operação dos Bloqueios Eletrônicos, Sistema Concentrador de Dados (SCD) e Sistema Leitor de Cartões de Bordo a serem instalados nos veículos e Postos de Coleta pertencentes ao Sistema Local do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de São Paulo.

Diagrama 1 – Abrangência das especificações deste documento

Esses são subsistemas do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (diagrama 2) cuja instalação será de responsabilidade dos operadores, cabendo a eles a sua aquisição, operação e manutenção. Os dados coletados e gerados por esses subsistemas deverão ser transmitidos para o Sistema Central instalado na SPTrans.

A finalidade básica da operação integrada desses subsistemas é a de controlar, de forma automática, a cobrança das tarifas por tipo de passageiro, armazená-las e transmiti-las para o Sistema Central. Tais dados (passageiros transportados por tipo de cartão, por linha, faixa horária, 1/2 viagem, etc.) são coletados pelos Bloqueios Eletrônicos durante a operação comercial dos veículos.

Como gerenciadora do Sistema de Transporte Municipal, a SPTrans supervisionará todo o processo de implantação dos Bloqueios Eletrônicos, incluindo inspeções periódicas, testes de desempenho dos equipamentos, cronograma de instalação das linhas e regulamentação dos procedimentos operacionais a serem adotados pelos operadores e fornecedores.

Neste documento denominaremos o operador do Sistema Local do Sistema de Transporte Coletivo simplesmente como Operador e a empresa fornecedora dos bloqueios  eletrônicos simplesmente como Fornecedor.

Diagrama 2 – Visão Global do Sistema de Bilhetagem Eletrônica

2. ESCOPO DE FORNECIMENTO

O fornecimento deve incluir os produtos e serviços abaixo relacionados:

2.1. Produtos

2.1.1 - Bloqueio Eletrônico (um por veículo - montado, instalado e funcionando):

  - Validador Eletrônico;

  - Catraca Eletromecânica;

  - Dispositivo de Recepção e Transmissão de Dados;

  - Cabos de interligação do sistema no interior do veículo;

  - Equipamentos de manutenção (aquisição opcional);

  - Materiais sobressalentes para manutenção (aquisição opcional);

  - Documentação completa dos sistemas e equipamentos (hardware e software), incluindo procedimentos de instalação, montagem, testes em fábrica, testes em campo, manuais, etc.;

  - Software aplicativo testado e depurado;

  - Módulos de simulação desenvolvidos para testar o software aplicativo;

  - Software básico e de suporte para desenvolvimento e manutenção.

2.1.2 - Sistema Concentrador de Dados - SCD  (um por Posto de Coleta - montado, instalado e funcionando):

  - Equipamentos de Processamento e Armazenamento de Dados;

  - Impressora;

  - Concentrador de Dados;

  - Dispositivos de Recepção e Transmissão de Dados;

  - Painéis de Controle;

  - Console de Operação / Manutenção;

  - Interface Homem x Máquina (manuseio/operação do conjunto);

  - Cabos de interligação do sistema;

  - Equipamentos de manutenção (aquisição opcional);

  - Materiais sobressalentes para manutenção (aquisição opcional);

  - Documentação completa dos sistemas e equipamentos (hardware e software), incluindo procedimentos de instalação, montagem, testes em fábrica, testes em campo, manuais, etc.;

  - Software aplicativo testado e depurado;

  - Módulos de simulação desenvolvidos para testar o software aplicativo;

  - Software básico e de suporte para desenvolvimento e manutenção.

  - Alimentação com características "no break" para os equipamentos integrantes do SCD.

2.1.3 - Sistema Leitor de Cartões de Bordo (um por Posto de Coleta – montado, instalado e funcionando)

  - Equipamentos de Processamento e Armazenamento de dados;

  - Impressora;

  - Antena de comunicação com o cartão de bordo;

  - Cabos de interligação do sistema;

  - Painel de controle (se necessário) ;

  - Console de Operação / Manutenção;

  - Interface Homem x Máquina (implementada no software aplicativo);

  - Equipamentos de manutenção (aquisição opcional);

  - Materiais sobressalentes para manutenção (aquisição opcional);

  - Documentação completa dos sistemas e equipamentos (hardware e software), incluindo procedimentos de instalação, montagem, testes em fábrica, testes em campo, manuais, etc.;

  - Software aplicativo testado e depurado;

  - Software básico e de suporte para desenvolvimento e manutenção;

  - Alimentação com características “no break”.

2.2. Serviços

    - Apresentação e entrega do Projeto Funcional e Executivo;

    - Projetos de instalação e aterramento dos equipamentos que compõem o SCD (dispositivos de transmissão, concentradores de dados, microcomputadores, etc.);

    - Projetos de caminhamento de cabos de comunicação e alimentação;

    - Execução da instalação, aterramento e montagem dos equipamentos completos no SCD;

    - Treinamento de operação, manutenção em hardware e software;

    - Execução e participação nos testes de fábrica, instalação, aterramento e aceitação;

    - Integração dos subsistemas controlados;

    - Acompanhamento da operação assistida, incluindo a manutenção dos equipamentos do sistema;

    - Eliminação total das pendências do sistema.

3. PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO E COMPONENTES DOS SUBSISTEMAS

As necessidades funcionais dos subsistemas desta especificação são descritas nos itens seguintes deste documento:

3.1. Bloqueio Eletrônico

O Bloqueio Eletrônico deve ser instalado no veículo e sua função básica é de verificar se o cartão apresentado pelo passageiro o autoriza a viajar. Em caso afirmativo liberar a Catraca Eletromecânica e, em caso negativo, emitir as sinalizações adequadas  (visuais e sonoras) e manter a Catraca travada.

O Bloqueio Eletrônico trabalha a partir de dados lidos no cartão do passageiro e de dados existentes na memória do Validador, denominados “parâmetros operacionais”. Esses são carregados no Bloqueio Eletrônico pelo Sistema Concentrador de Dados (SCD).

O Bloqueio Eletrônico armazena em sua memória interna todas as transações que realiza com os cartões dos passageiros e as transmite ao SCD quando o veículo passa pelo local de descarga de dados ao final de sua operação comercial.

Para poder receber e transmitir dados para o SCD, o Bloqueio Eletrônico deve possuir um sistema de comunicação confiável, robusto e rápido. O Bloqueio Eletrônico, além de ler dados e decrementar créditos do cartão do passageiro, também pode escrever nesse, registrando informações sobre a viagem que está sendo realizada. O Bloqueio Eletrônico é composto dos seguintes elementos funcionais:

3.1.1  Validador Eletrônico

O Validador é o módulo eletrônico do Bloqueio. É ele que efetua a leitura e gravação automática nos cartões sem contato (Contactless Smart Cards) dos passageiros e que processa toda a lógica de controle existente mencionada anteriormente. O Validador Eletrônico emite comandos de liberação ou travamento para a Catraca Eletromecânica,  autorizando ou não a passagem.

3.1.2  Catraca Eletromecânica

Catraca Eletromecânica de 3 (três) ou 4 (quatro) braços, comandada pelo Validador, com dimensões conforme a Resolução 01/93 do CONMETRO.

3.1.3  Equipamento para Transmissão de Dados do Validador

Instalado no veículo deve utilizar tecnologia de radiofreqüência ou infravermelho. Executa a função de transmitir as informações de atualização para o Validador (parâmetros enviados pelo Sistema Central), e enviar os dados coletados pelo Validador para o SCD.

3.1.4  Programas Aplicativos

Software aplicativo de processamento, armazenamento e transmissão de todas as informações necessárias para a operação do sistema.

As especificações técnicas e funcionais dos programas aplicativos do Bloqueio Eletrônico serão apresentadas em outro documento. O Fornecedor deve, com as informações deste documento, projetar um sistema “Bloqueio Eletrônico” com recursos funcionais e capacidade de processamento suficiente para receber posteriormente qualquer aplicação que possa ser definida.

3.1.5  Acessórios

Fonte de alimentação, cabos e conexões para ligação do Validador Eletrônico à Catraca Eletromecânica e ao Dispositivo de Transmissão de Dados.

3.2  Sistema Concentrador de Dados (SCD)

O Sistema Concentrador de Dados deve ser instalado em um Posto de Coleta, local para onde os Operadores se dirigem para descarregar os dados acumulados no Validador. Sua função principal é de servir como “ponte” de comunicação entre os Bloqueios Eletrônicos instalados nos veículos e o Sistema Central do Sistema de Bilhetagem Eletrônica instalado em dependências da SPTrans.

O bom funcionamento do SCD é considerado “vital” para o Sistema de Bilhetagem Eletrônica como um todo, pois uma falha nesse impede a transferência de informações entre o Sistema Central e os veículos, resultando em problemas na conferência das viagens dos usuários não só desses veículos, como também daqueles outros cujas viagens foram integradas.

O SCD tem a função secundária, mas também muito importante, de gerenciar o movimento operacional, pois por ele tramitam todas as informações relevantes para esta atividade. Por isso, deve agregar as aplicações necessárias para esse gerenciamento, podendo emitir relatórios configuráveis sobre os dados de arrecadação e estatístico-operacionais coletados dos Validadores.

O SCD recebe arquivos de “configuração operacional” diariamente do Sistema Central, devidamente certificados pelo SAM. Estes arquivos contêm importantes informações para o processamento dos Validadores Eletrônicos (famílias de cartões existentes e válidos, valor da tarifa, critérios de integração e descontos, modais que podem integrar, lista vermelha, comportamento operacional, etc.). Esses arquivos devem ser retransmitidos para os Bloqueios Eletrônicos instalados nos veículos vinculados a um determinado Posto de Coleta.

Além dos arquivos de “configuração operacional” o SCD recebe atualizações do Sistema Central, devidamente certificadas pelo SAM, do software aplicativo que deve ser executado pelos Validadores.

O SCD deve receber diariamente 100% dos arquivos de “serviço operacional”, devidamente certificados pelo SAM, gerados durante a operação comercial dos Bloqueios Eletrônicos instalados exclusivamente nos veículos vinculados ao Posto de Coleta. Estes arquivos armazenam não só as informações sobre as viagens realizadas pelos passageiros do veículo, como também os registros de meias viagens e abertura e fechamento de serviço. Esta recepção de dados é realizada quando o veículo passa no Posto de Coleta ao final de seu serviço operacional.

O SCD deve enviar diariamente para o Sistema Central, localizado na SPTrans, 100% dos arquivos de “serviço operacional”, devidamente certificados pelo SAM, recebidos dos veículos;

O SCD deve ser capaz de diagnosticar veículos que possuem Bloqueios Eletrônicos que não conseguem se comunicar com seus sistemas de transmissão/recepção e emitir alarmes sobre estas condições.

O SCD é funcionalmente conectado ao Sistema Leitor de Cartão de Bordo, de forma a poder realizar consistência entre os dados recebidos dos Validadores e os dados recebidos dos cartões de bordo.

O SCD deve enviar arquivos para o Sistema Central sobre diagnósticos realizados nos equipamentos do Sistema de Bilhetagem instalados no Posto de Coleta, bem como os de alarmes emitidos.

O SCD deve armazenar os dados recebidos dos Bloqueios Eletrônicos em um banco de dados de arquitetura aberta, para que esses possam ser acessados por qualquer Sistema Gerenciador de Banco de Dados existente.

O SCD sincroniza o horário de todos os Validadores Eletrônicos, utilizando informações de data e hora  provenientes do Sistema Central.

Os principais elementos construtivos do SCD são representados no diagrama 3, e descritos nos itens seguintes.

Diagrama 3 – Componentes do Sistema Concentrador de Dados

3.2.1  Microcomputador

Instalado no Posto de Coleta para armazenamento e processamento dos dados coletados dos Validadores e emissão de relatórios, com configuração compatível com as aplicações a serem processadas, tendo no mínimo:

- uma unidade central de processamento tipo Pentium IV, 1,5 Ghz com 128 Mb de memória RAM ou superior;

- um monitor de vídeo colorido;

- uma unidade de disco rígido (winchester) de  40 GB ou superior;

- uma unidade de disco flexível de alta densidade de 3 1/2";

- unidade CD ROM – 60x;

- teclado alfanumérico;

- mouse;

- uma impressora;

- relógio de tempo real assistido, com atualização independente do sistema operacional do microcomputador;

- interface de comunicação com os receptores/transmissores de dados instalados no Posto de Coleta;

- modem para transmissão de dados para o computador central da SPTrans;

- cabos, conexões e no-break.

    - Comunicação com Bloqueios Eletrônicos

Equipamentos utilizados para receber e transmitir os dados entre o SCD e os Validadores instalados nos veículos. Devem utilizar tecnologia de radiofreqüência ou infravermelho.

3.2.3  Comunicação com o Sistema Central

Equipamentos utilizados para receber e transmitir os dados entre o SCD e o Sistema Central.

O sistema de comunicação deve permitir a implementação de qualquer tipo de protocolo de comunicação definido pela SPTrans. A estrutura de arquivos trocados entre o Sistema Central e o SCD é variável e definida pela SPTrans.

3.2.4  Programas Aplicativos

Devem ser constituídos pelos seguintes módulos:

- módulo para controle e gerenciamento dos dados recepcionados e transmitidos;

- módulo para processamento dos dados coletados nos Validadores e consulta/emissão de relatórios estatístico-operacionais;

- módulo para compactação, assinatura, criptografia e envio dos dados para a SPTrans, no formato por ela indicado.

- módulo de diagnóstico dos equipamentos do sistema de Bilhetagem  relativos ao Posto de Coleta, emitindo relatórios diários sobre a condição de cada equipamento e emitindo alarmes quando detectar falha em algum equipamento existente.

3.3  Sistema Leitor de Cartões de Bordo

O cartão de bordo é um cartão operacional que fica em posse do cobrador do veículo com Bloqueio Eletrônico instalado. Ele serve para que o cobrador libere as passagens pela catraca dos passageiros que não possuem cartões eletrônicos próprios. O cartão de bordo também armazena as totalizações de passageiros no veículo por tipo de cartão.

O Sistema Leitor de Cartão de Bordo tem a função de ler o cartão do cobrador no Posto de Coletaa fim de viabilizar o acerto de contas.

O sistema deve emitir relatórios configuráveis para que a recebedoria do Posto de Coleta  possa realizar com maior agilidade suas atividades, como, por exemplo, boletos referentes às transações de um determinado cartão, ou emissão de relatórios diários relativos à utilização dos cartões de bordo (por data, por cartão, por linha, por veículo, por horário de serviço, etc.).

O sistema deve possuir um módulo gerenciador, associando assim os cobradores aos cartões de bordo em seu poder. Este módulo associado ao leitor automatiza as atividades da recebedoria no momento do acerto de contas.

O sistema deve armazenar os dados recebidos dos cartões de bordo dos cobradores em banco de dados de arquitetura aberta para que esses possam ser acessados por qualquer sistema existente.

O sistema deve estar funcionalmente conectado ao SCD para que possa ser feita consistência entre os dados recebidos dos cartões de bordo e os dados recebidos dos Bloqueios Eletrônicos.

O sistema deve possibilitar a habilitação de cartões de bordo para nova utilização pelos cobradores ou outros agentes operacionais.

Os principais elementos construtivos do Sistema Leitor de Cartão de Bordo são representados no diagrama 4, e descritos nos itens seguintes.

Diagrama 4 – Componentes do Sistema Leitor de Cartões de Bordo

3.3.1  Antena de Comunicação com os Cartões de Bordo

A antena leitora para cartões com circuito integrado sem contato, acoplada ao microcomputador,  deve ser compatível com ISO 14443 – tipo A.

3.3.2  Microcomputador

A configuração do microcomputador deve ser compatível com as aplicações a serem processadas, tendo no mínimo:

- uma unidade central de processamento tipo Pentium IV, 1,5 Ghz com 128 Mb de memória RAM ou superior;

- um monitor de vídeo colorido;

- uma unidade de disco rígido (winchester) de  40 GB ou superior;

- uma unidade de disco flexível de alta densidade de 3 1/2";

- uma unidade de CD ROM – 60x;

- teclado alfanumérico;

- mouse;

- interface com a leitora de cartões;

- uma impressora;

- cabos, conexões e no-break;

3.3.3  Programas Aplicativos

Devem ser constituídos dos seguintes módulos:

- módulo de leitura do cartão de bordo: deve coletar os dados do cartão de bordo, organizá-los em uma estrutura de dados conhecida e emitir boletos de prestação de contas;

- módulo de controle e gerenciamento dos dados: para processamento dos dados coletados do cartão de bordo e consulta/emissão de relatórios de prestação de contas e estatístico-operacionais; módulo de comunicação: para compactação, assinatura, criptografia e comunicação dos dados para a SPTrans, no formato por ela indicado.

4. REQUISITOS TÉCNICOS E FUNCIONAIS

Os elementos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica relevantes para as considerações técnicas descritas neste documento estão apresentados no diagrama 5 que se segue, e as especificações definidas nos itens seguintes estão associadas a esta organização estrutural.

Diagrama 5 – Componentes do Sistema de Bilhetagem envolvidos com esta especificação

4.1. Requisitos Gerais

Todos os sistemas desta especificação devem ser projetados de forma a permitir operação contínua (24 horas por dia) sem qualquer alteração de suas características.

Devem existir autodiagnósticos para detecção de falhas em qualquer um dos subsistemas especificados, com sinalização visual ou emissão de alarmes na própria unidade de processamento do subsistema.

Qualquer defeito em uma das partes do sistema não deve provocar, em nenhuma hipótese, a perda ou alteração de informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

4.2. Configuração

Além da redundância dos equipamentos essenciais à operação - como dispositivos de comunicação de dados, unidades de armazenamento de dados, etc. - a configuração proposta deve atender requisitos de conectividade e modularidade.

A modularidade deve garantir a evolução posterior do sistema, seja no sentido do aumento de sua capacidade, seja no sentido da substituição de partes obsoletas.

Os equipamentos (unidades de processamento e armazenamento, periféricos e concentradores de dados, etc.) que fizerem parte da configuração devem ser os modelos mais recentes, devendo ser considerada a não obsolescência a médio prazo (aproximadamente 5 anos), a confiabilidade e a disponibilidade de sobressalentes no mercado. Deve-se dar preferência a equipamentos de arquitetura aberta.

4.3. Confiabilidade e Disponibilidade

O Fornecedor deve apresentar uma análise de confiabilidade para o sistema e para cada um dos equipamentos, com valores de MTBF, MTTR, disponibilidade, bem como os critérios e métodos adotados para obtê-los.

Os equipamentos que compõe o SCD e o Sistema Leitor de Cartão de Bordo devem apresentar uma disponibilidade de 98% de forma que nenhuma falha simples acarrete a perda total das funções executadas por um período superior a 15 minutos, de modo a preservar a continuidade da operação.

Cada equipamento que compõe o sistema instalado no SCD  e no Sistema Leitor de Cartão de Bordo deve ter MTBF mínimo de 5.000 horas e um MTTR máximo de 30 minutos. Deve ser considerada para efeito desses cálculos qualquer falha simples.

As diversas partes que compõem o Bloqueio Eletrônico devem atender aos seguintes valores de confiabilidade:

- Partes Elétricas e Eletrônicas do Validador e da Catraca: devem atingir, no mínimo, MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) de 15.000 (quinze mil) horas e  MCBF (Média de Ciclos Entre Falhas) de 300.000 (trezentos mil) ciclos.

b) Partes mecânicas e eletromecânicas da catraca: devem atingir, no mínimo, MCBF (Média de Ciclos Entre Falhas) de 500.000 (quinhentos mil) ciclos.

O MCBF e o MTBF são calculados pelas expressões:

MCBF =   CL

-----

NF

MTBF =   TU

-----

NF

onde,

CL = soma dos ciclos de utilização dos equipamentos (número de cartões processados);

TU = soma dos tempos úteis de funcionamento dos equipamentos;

NF = número de falhas observadas e confirmadas após análise.

4.4. Validador Eletrônico

4.4.1. Características Gerais

Os Bloqueios Eletrônicos a serem instalados nos veículos são compostos de 2 componentes: o Validador Eletrônico e a Catraca Eletromecânica, conforme representado no diagrama 5.

O Validador Eletrônico é o componente responsável pela leitura/escrita de informações codificadas nos cartões com circuito integrado sem contato  dos usuários e, por meio de circuitos lógicos eletrônicos pré-programados, tomar a decisão de controle compatível com os dados processados.

O resultado de uma operação entre o cartão do passageiro com direito de passagem e o Validador Eletrônico será uma ordem de destravamento da catraca, o débito no cartão (operação de escrita no cartão), o registro das transações na memória do equipamento, apresentação de mensagem no painel alfanumérico, indicando ao usuário as características particulares da transação conforme o tipo de cartão utilizado, o acionamento das sinalizações luminosas do bloqueio e a emissão sonora de alarmes.

O Validador Eletrônico também opera com cartões operacionais que ficam em posse dos operadores dos veículos (cobrador, fiscal, etc.), recebe e transmite informações para o SCD, e pode receber e transmitir informações para outros dispositivos instalados no interior do veículo (outro Validador, por exemplo) através de uma porta de comunicação serial.

O diagrama 6 apresenta os componentes notáveis do Validador e o diagrama 7 representa a sua organização funcional.

#### 4.4.2. Os Estados Operacionais dos Validadores

Os Validadores Eletrônicos instalados nos veículos podem apresentar diferentes estados operacionais que são sempre anunciados no painel alfanumérico dos mesmos. São os estados operacionais possíveis:

FECHADO: 	este é o estado dos Validadores quando os veículos não estão em operação comercial. Neste estado o Validador pode se comunicar com o SCD, e assim, receber arquivos de configuração ou enviar arquivos de serviço. Para entrar neste estado algum agente operacional deve passar um cartão operacional de “fechamento de serviço”  na frente da antena de leitura do Validador.

Neste estado o Validador não processa os cartões dos usuários e a catraca fica travada;

ABERTO: 	neste estado operacional os Validadores processam os cartões dos usuários e os cartões operacionais dos agentes (cartão de bordo, fechamento de meia viagem, etc.) e a catraca permanece sempre travada para passagem no sentido oposto (saída). Neste estado o Validador não se comunica com o SCD.

ATENÇÃO: 	neste estado operacional os Validadores se comportam exatamente como no estado “ABERTO”, sendo que estão operando após receber do SCD um arquivo de configuração não certificado pelo Sistema Central. Isto também ocorre quando operam com um software aplicativo não certificado. Neste estado a sinalização luminosa assume o comportamento vermelho piscante.

ALERTA: 	o Validador entra automaticamente neste estado quando existe algum problema interno detectado pelo módulo de diagnóstico do seu processamento interno. Nesta condição o Validador precisa de assistência técnica e não pode processar os cartões dos usuários. A catraca permanece travada. Alguns exemplos de problemas: perda de parâmetros operacionais, memória cheia, falta de comunicação com a catraca eletromecânica, etc.

LIVRE: 	permite a passagem dos usuários no sentido da entrada, sem utilização do cartão, com a sinalização de orientação ativada e controle estatístico de passageiros. No sentido contrário (saída) a catraca permanece travada;

TESTE	o Validador aceita somente os cartões de testes e recusa os demais. Esta condição deve ocorrer quando o Validador estiver em manutenção. Um cartão especial utilizado pelo pessoal de manutenção, permite que os cartões de testes sejam aceitos.

DESLIGADO: a catraca deve permanecer travada em ambos os sentidos. Quando do restabelecimento de energia, o Validador deve retornar ao estado operacional em que se encontrava anteriormente.

A SPTrans poderá, a seu critério, definir outros estados operacionais que se façam necessários.

Ressalta-se que as sinalizações existentes no Validador Eletrônico - painel alfanumérico e sinalizador visual - devem indicar claramente ao usuário ou agente de inspeção o estado operacional em que se encontra o bloqueio.

4.4.3   A Interface com o Usuário

O Validador deve possuir três formas de emitir informações ao passageiro: um anunciador sonoro, um painel alfanumérico e um sinalizador com duas posições luminosas nas cores verde e vermelha.

A intensidade do sinal sonoro não pode ser superior a 75 dB  medidos a um metro do Validador (onde deve estar a fonte emissora).

O painel alfanumérico deve possibilitar ao usuário distante um metro do Validador uma leitura fácil, mesmo em condições de baixa ou nenhuma luminosidade no interior do veículo. Para as mensagens com número de caracteres maior que o disponível no painel, deve ser adotada a técnica de rolagem horizontal da mensagem.

O sinalizador luminoso deve estar em uma posição estratégica, de forma que possa ser visualizado não só pelo passageiro que está tendo seu cartão processado pelo sistema, como pelo cobrador do veículo.

O objetivo destes dispositivos é disponibilizar informações ao usuário sobre o resultado do processamento de seu cartão eletrônico.

Diagrama 6 – Componentes do Validador Eletrônico

4.4.4. Módulo de Leitura/Escrita no Cartão Eletrônico.

O Validador deve conter todos os dispositivos necessários para leitura/escrita em cartões com circuito integrado sem contato (contactless smart card) recarregáveis, conforme especificação técnica apresentada no item 6 deste relatório.

São os dispositivos mencionados no parágrafo anterior as interfaces, conexões, antena e software básico necessário para a leitura/escrita das informações armazenadas nos cartões. A interface de comunicação deve ser compatível com o padrão ISO 14443 – tipo A.

O cartão deve ser processado a uma distância de até 10 (dez) cm da face frontal do Validador, onde está instalada a antena leitora.

4.4.5. A Entrada/Saída de Dados no Validador

O Validador deve possuir três formas diferentes para entrada/saída de dados a serem processados no interior de seus sistemas:

4.4.5.1.	Módulo de Comunicação com o SCD (Sistema Concentrador de Dados)

O Validador Eletrônico deve receber arquivos de configuração operacional do SCD enquanto o veículo estiver no Posto de Coleta, e deve transmitir ao SCD os arquivos de serviço resultantes da operação comercial.

Estas operações de comunicação são consideradas vitais para o sistema de Bilhetagem Eletrônica e devem ser realizadas por um sistema robusto de comunicação sem fio, baseado em tecnologia de radiofreqüência ou infravermelho.

A velocidade mínima de transmissão/recepção deste subsistema de comunicação deve ser calculada para que a operação de carga do Validador (recepção dos arquivos de configuração do SCD), e a operação de descarga do Validador (transmissão dos arquivos de serviço para o SCD), não ultrapasse, em nenhuma hipótese, o tempo de 90 segundos.

Não serão admitidas velocidades efetivas de comunicação inferiores a 200 Kbits/Seg.

Quando estiver em processo de comunicação de dados com o SCD, o Validador Eletrônico deve emitir sinais sonoros e visuais diferenciados, indicando início e fim da transmissão. Se houver falha ou interrupção da transmissão, o Validador também deve emitir sinal sonoro característico.

      - Interfaces para Coletor de Dados Portátil

Em casos de falhas no módulo de comunicação com o SCD, é necessária a coleta ou carga manual de dados no Validador através de coletores portáteis.

Deve existir uma interface de entrada e saída de dados no Validador Eletrônico adequada ao coletor portátil o qual deve ser entregue pelo Fornecedor.

4.4.5.3. Interfaces RS-485

Em algumas situações, será necessário conectar outros dispositivos instalados nos veículos com o Validador Eletrônico (um computador de bordo, uma “caixa preta”, outro Validador, etc.), objetivando troca de informações ou até mesmo o compartilhamento de recursos (sistema de comunicação, sinalização visual, etc.).

Para fim de manutenção, deve ser possível conectar um computador tipo PC ao Validador objetivando verificar seus circuitos lógicos internos.

Com o objetivo de satisfazer estas necessidades, especifica-se a instalação de uma interface de comunicação independente, padrão RS-485, no Validador Eletrônico.

Devem também ser fornecidos os “drivers” que possibilitem a conexão física e lógica, tanto de dispositivos eletrônicos instalados nos veículos, como de microcomputadores do tipo PC com o Validador Eletrônico.

4.4.6.	Módulo de Segurança de Operações - SAM

A interface de comunicação do Validador com o cartão, deve possuir slot para 4 (quatro) Módulos de Segurança (SAM – Security Access Module) que permitam a gravação das chaves secretas de acesso ao cartão de forma inviolável. Essas chaves, utilizadas no procedimento de autenticação mútua entre o cartão e a leitora, são transmitidas via RF, de forma criptografada, possibilitando as operações de leitura/gravação nos cartões. A interface deve possuir ainda, as seguintes características:

a) permitir fácil acesso ao módulo de segurança, possibilitando rapidez na sua instalação ou remoção em campo, sem necessidade de desmontar ou desconectar cabos e módulos eletrônicos;

b) não permitir a operação do Validador sem o módulo de segurança inserido no local apropriado;

c) as comunicações entre o módulo de segurança (SAM) e o restante da interface devem ser criptografadas, não permitindo a sua interpretação;

d) não enviar ou receber da CPU do Validador informações de segurança como senhas de acesso, algoritmos de cálculo ou quaisquer outras que possam comprometer a segurança do sistema;

e) possuir proteção física inviolável que impeça a conexão de equipamentos eletrônicos ou outros que possam violar a integridade do sistema;

f)  qualquer tipo de violação do módulo de segurança deve ser visível e provocar um dano permanente, impossibilitando o seu funcionamento.

O slot para os módulos SAM deve permitir a instalação de 2 (dois) módulos tipo PIC17C44 e 2 (dois) módulos tipo ID000 padrão ISO 7816.

O sistema de segurança deve permitir a mudança de CHIPS SAM sem a troca súbita dos cartões certificados que estiverem circulando em poder dos usuários.

O módulo SAM gravado com o software de segurança será fornecido pela SPTrans.

4.4.7 O Módulo de Processamento das Operações - MPO

O objetivo desta especificação é definir como deve ser o conjunto lógico, eletrônico e eletromecânico do Bloqueio Eletrônico, e não descrever o programa que deve ser executado no Validador. No entanto, uma abstração do processamento do sistema se faz necessária a fim de apoiar o dimensionamento do sistema físico a ser projetado e sua arquitetura lógica.

Ao ser aproximado da antena do módulo de leitura/escrita do Validador, os dados do cartão do usuário são lidos e repassados ao Módulo de Processamento das Operações – MPO. Este módulo interage com os módulos de segurança, de gerenciamento de dados e de leitura/escrita para concluir o processo de tratamento do cartão e distribuir os comandos adequados (liberar catraca, emitir sinal sonoro e acender a luz verde do sinalizador luminoso).

Após o processamento do cartão válido, a autorização de passagem deve permanecer ativa (catraca destravada) até a passagem do usuário pela catraca. Esta autorização de passagem não pode ser cancelada por quaisquer outros motivos, inclusive por mudança do estado operacional.

Quando um cartão está sendo processado, a leitora do Validador ignora qualquer outro cartão que porventura também se aproxime da zona de leitura, até que o primeiro tenha sido afastado da referida zona.

No caso de aproximação simultânea de mais de um cartão, o Validador deve selecionar apenas um deles para realizar o processamento, autorizando ou não a passagem, conforme a sua validade. O Validador está apto a processar um novo cartão somente quando o cartão inicialmente selecionado for afastado da zona de leitura e, caso autorizada a passagem, o giro da catraca estar completo.

O módulo de processamento deve ser concebido de forma a poder processar com velocidade e confiabilidade todas as funcionalidades apresentadas nos ANEXOS 1 e 2 deste documento.

4.4.8. O Módulo de Gerenciamento de Memória de Armazenamento - MGMA

Todas operações com cartões realizadas pelo MPO devem ser armazenadas na memória do Validador Eletrônico.

O Validador deve possuir memória não volátil para armazenamento de dados (tabela de parâmetros, registro de eventos e transações) com, no mínimo, 2 (dois) Mbytes, expansível até 4 (quatro) Mbytes, alimentada por bateria interna que garanta a segurança dos dados por, no mínimo, 5 (cinco) anos.

Todas as informações referentes ao processamento dos cartões e falhas eventualmente ocorridas no transcorrer da operação devem permanecer gravadas na memória do Validador, ainda que haja interrupção no fornecimento de energia, até que sejam coletadas pelo SCD ou por outro dispositivo adequado (coletor portátil).

O MGMA deve gerenciar a memória de forma a permitir o armazenamento dos dados acumulados por um período equivalente a, no mínimo, 5 (cinco) dias de operação, de tal forma que sempre sejam recuperados os dados estatístico-operacionais de cada dia em separado. Estes dados devem permanecer armazenados no Validador mesmo após terem sido coletados pelo SCD.

O MGMA deve gerenciar o recebimento dos dados do SCD (arquivos de configuração operacional, aplicação do Validador propriamente dita, etc.).

Os arquivos (tanto operacionais como de aplicação) que são transmitidos para o Validador Eletrônico devem conter uma assinatura de certificação efetuada pelo Sistema Central. Esta assinatura de certificação é conferida pelo MGMA e, se não aceita, o arquivo a ser recebido é rejeitado e uma mensagem adequada é transmitida ao SCD.

O SCD pode retransmitir um arquivo sem certificação, rejeitado pelo Validador, desde que acompanhado de um comando especial para tal finalidade.  Neste caso o Validador fica em estado de “ATENÇÃO”. Os arquivos que são transmitidos do Validador neste estado para o SCD, contem um rótulo indicativo de operação sem arquivo certificado.

O MGMA recebe solicitações de outros dispositivos instalados nos veículos  para armazenamento de dados na memória do Validador, através da interface RS 485. Estes dados podem ser posteriormente transmitidos para o SCD juntamente com os arquivos de serviço.

Da mesma forma, pela interface RS 485, arquivos armazenados no Validador podem ser recuperados (lidos) por outros dispositivos instalados nos veículos.

O Validador deve incorporar um relógio de tempo real assistido com precisão mínima de mais ou menos 1 minuto e um calendário. O acerto da hora e data será feito diariamente, através de comando específico transmitido pelo SCD ao Validador.

###### 4.4.9. 	Especificações Construtivas do Bloqueio Eletrônico

Os Bloqueios Eletrônicos devem ser construídos e dimensionados de maneira a suportar as condições ambientais, choques e vibrações existentes no interior dos veículos, bem como atender a todos os requisitos operacionais e funcionais especificados e garantir um perfeito funcionamento em regime de trabalho contínuo.

Toda a superfície externa do gabinete do Validador deve ser lisa, sem ressaltos, seja na sinalização do painel alfanumérico, dobradiças ou encaixes, e constituída de material com resistência apropriada à utilização embarcada no Sistema de Transporte Coletivo.

Os Validadores devem possuir características modulares tais que possibilitem sua remoção e substituição em caso de pane, de forma rápida e segura, permitindo a continuidade da operação do veículo. Neste caso devem ser preservados incólumes todos os dados coletados pelo Validador até o momento da pane.

Os Validadores devem possuir dispositivo externo para permitir colocação de lacre para possibilitar o controle de manutenção e inviolabilidade.

A antena leitora dos cartões deve estar situada na face interna frontal da carcaça do Validador. Sua área de atuação deve ser delimitada com cor e/ou pictograma que oriente o usuário quanto ao local de aproximação do cartão.

As conexões externas (RS 485, módulo de comunicação com SCD, etc.) devem ser protegidas contra acessos indevidos.

4.4.10 Condições Técnicas de Funcionamento do Bloqueio Eletrônico

Tensão

O Bloqueio Eletrônico deve estar habilitado a funcionar com tensão de alimentação nominal de 9 VCC a 32 VCC.

Os circuitos do Bloqueio Eletrônico devem ser protegidos com dispositivos que garantam a integridade do sistema no caso de variações de tensão acima dos limites de operação anteriormente especificados.

Devem ser previstos dispositivos que garantam a manutenção dos parâmetros e dados armazenados na memória do Validador na eventualidade de supressão temporária da tensão de alimentação (ex.: troca de bateria, partida do motor).

Corrente consumida

Em repouso: 0,3 a 0,8 A

Em funcionamento: 2 A

Condições Ambientais

Tolerância a temperaturas situadas entre -5 a +65 graus Celsius e umidade relativa do ar até 95%.

4.4.11 Software do Validador

Os requisitos descritos a seguir devem ser observados pelo Fornecedor para definir a arquitetura do sistema físico e lógico do Bloqueio Eletrônico, ou seja, o conjunto Validador Eletrônico e Catraca Eletromecânica deve ser projetado e dimensionado para suportar todas as necessidades operacionais declaradas neste documento

Deve ser fornecido o sistema operacional adequado à execução de software em tempo real.

Devem ser fornecidos compiladores de linguagem de alto nível, orientada ao desenvolvimento de software aplicativo de tempo real, bem como editores, depuradores e demais recursos a serem empregados no desenvolvimento e posterior manutenção de software.

- A Instalação do Software Aplicativo no Validador

Entende-se por software aplicativo o conjunto interativo de rotinas de instruções lógicas que quando executadas pelo circuito lógico do Validador Eletrônico lhe conferem toda funcionalidade desejada.

O Validador Eletrônico deve ter a funcionalidade de receber seu software aplicativo a partir do Sistema Concentrador de Dados, quando estiver em estado operacional “FECHADO”. Esta função deve ser verdadeira mesmo nos casos em que o Validador estiver com sua memória totalmente vazia, sem dados e nem programas, ou seja, deve ser uma função de seu software básico implementada em memória residente pré-gravada, não volátil.

As políticas tarifárias do transporte público são alteradas permanentemente: modos de transporte podem ser integrados e desintegrados, são criados freqüentemente diferentes tipos de cartões e tarifas incentivadas, do tipo cartão do idoso, desempregado, estudante, etc. Além disso, diferentes modos de transporte são operados por diferentes esferas do poder público, como é o caso dos ônibus coletivos da municipalidade, do metrô e trem do governo estadual e de ônibus intermunicipais gerenciados também pelo governo estadual.

Por esta razão, optou-se pela solução de se definir uma aplicação para o Validador completamente configurável através de tabelas de definição de parâmetros.

Como esta aplicação necessita de um tempo de maturação, é fundamental que os Validadores Eletrônicos sejam totalmente versáteis na questão de alteração de software aplicativo a partir do Sistema Central com o recurso de telecarga.

Os programas fontes das aplicações dos Bloqueios Eletrônicos, bem como todos os recursos utilizados no seu desenvolvimento devem ser entregues pelos fornecedores para a SPTrans, que é a gerenciadora do processo.

Os fornecedores devem prover os meios para operacionalizar a instalação dos programas aplicativos em seus Validadores a partir do Sistema Central da SPTrans, e o sucesso desta operação é um dos condicionantes para a homologação dos seus sistemas.

- Software Aplicativo

O software do Validador deve permitir que a incorporação de novos tipos de cartões, mudança na estrutura tarifária do sistema de transporte, alteração de parâmetros funcionais e modificações nos protocolos de comunicação possam ser atualizadas por meio de transmissão remota sem fio, comandada pelo Sistema Concentrador de Dados (SCD), sem necessidade de retirada e regravação dos componentes de memória. As versões atualizadas de software serão controladas e enviadas por meio de arquivo específico gerado no Sistema Central da SPTrans.

Todo o software aplicativo a ser desenvolvido pelo Fornecedor do Validador Eletrônico deve ser modular, permitindo que futuras alterações e/ou ampliações sejam facilmente implementadas. A linguagem de programação utilizada deve apresentar velocidade, segurança e portabilidade, sendo utilizadas tabelas de parâmetros e funcionalidades que possibilitem alterações comandadas exclusivamente pelo Sistema Central da SPTrans e transmitidas para os Validadores via SCD.

Devem ser implementadas no software aplicativo, dentre outras, as seguintes funções:

- comunicação entre Validador e SCD;

- leitura e processamento de tabelas de parâmetros e funcionalidades;

- processamento de tipos e sub-tipos de cartões;

- validação dos cartões utilizando qualquer um dos 4 (quatro) módulos SAM;

- mensagens ao usuário no painel alfanumérico;

- alarmes sonoros;

- execução de comandos de mudança do estado operacional do bloqueio;

- geração de dados operacionais e de arrecadação que permitam extrair relatórios de:

- passageiros por tipo de cartão;

- passageiros transportados por veículo, linha, 1/2 viagem, sentido e faixa horária;

- cartões rejeitados, com descrição do motivo da recusa;

- ocorrência de falhas durante a operação;

- cartões cancelados por constarem da “lista vermelha”;

- cartões cancelados temporariamente;

- horários de início e fim de serviços e 1/2 viagens;

- transações individualizadas de cada cartão contendo: número do cartão, tipo do cartão, data/hora, prefixo do veículo, ID do Validador, modal, linha/atendimento, tipo da linha, sentido, linha/modal origem (no caso de integração temporal), valor debitado, natureza da transação (débito, gratuidade, cancelamento do cartão, etc.), certificação da transação.

- Software de Diagnóstico

Este recurso deve estar incorporado no software de cada equipamento, e tem como principal finalidade identificar o módulo que esteja provocando falhas no sistema.

- Segurança e Inviolabilidade dos Dados

Os softwares e dados armazenados no Validador só devem ser acessíveis ao pessoal autorizado e credenciado da SPTrans, que estabelecerá, em conjunto com o Operador, os níveis hierárquicos de acesso permitido.

Os dados gerados pelas transações do Validador Eletrônico devem ser tratados por mecanismos de proteção contra violação, cópias e leitura. Sob o controle da SPTrans, serão transmitidos os parâmetros de alteração dos algoritmos de criptografia a serem aplicados aos dados, de forma a resguardar as informações com um nível de segurança adicional ao normalmente adotado.

- Documentação do Software

O Fornecedor deve entregar a SPTrans cópias de todos os programas utilizados no sistema (Validador, SCD, etc.), com seus respectivos códigos-fonte e todos os detalhes necessários ao seu entendimento, referentes a software básico, aplicativos, diagnósticos e testes. Nesta documentação também devem ser fornecidos os compiladores/montadores das linguagens utilizadas no desenvolvimento do software aplicativo.

A documentação deve abranger:

  - Manual de orientação detalhando toda a operação do software aplicativo nas suas funções básicas: alteração de parâmetros, introdução e coleta de dados dos Validadores, consulta de tela, geração de relatórios e transmissão dos dados para o computador central da SPTrans;

  - Fluxogramas e diagramas;

  - Descrição funcional e listagem comentada de cada programa e da base de dados;

  - Dicionário de dados e áreas utilizadas;

  - Software aplicativo do microcomputador do Posto de Coleta.

Diagrama 7 – Organização funcional dos componentes do Validador Eletrônico

4.5. Catraca Eletromecânica

A Catraca Eletromecânica deve ser de 3 braços (tripé) ou 4 braços (tipo "borboleta"), disposta de forma a impedir a passagem simultânea de 2 pessoas.

A catraca não deve permitir a passagem sem que o Validador tenha reconhecido como válido o cartão, exceto nos casos de ter sido dado comando de passagem livre. Quando houver autorização de passagem, a catraca deve garantir a passagem de um único usuário.

O dispositivo de travamento da catraca deve ser altamente resistente a choques mecânicos, a fim de não se danificar com o impacto do corpo de um usuário que o julgava livre.

Um contador mecânico ou eletromecânico deve ser incorporado à catraca em posição de fácil leitura. A cada rotação no sentido da entrada o contador é incrementado.

A ligação e a interface entre a Catraca e o Validador devem ser implementadas pelo Fornecedor dos Validadores Eletrônicos, de forma a garantir compatibilidade e segurança no funcionamento.

4.6. Sistema Concentrador de Dados (SCD)

Os sistemas computacionais e de armazenamento de dados devem possuir  controle de acesso ao sistema que garanta a impossibilidade de acessos indevidos.

Os Validadores Eletrônicos devem receber e enviar dados para o SCD localizado no Posto de Coleta através de tecnologia de infravermelho ou radiofreqüência.

Deve existir um dispositivo alternativo (coletor portátil) que, no caso de pane do sistema de comunicação entre o SCD e os Bloqueios Eletrônicos, fará a coleta dos dados necessários.

O número de coletores de dados alternativos para cada Posto de Coleta deve ser baseado na quantidade de veículos da frota operante, não podendo ser inferior a um equipamento para cada 100 (cem) veículos. O dimensionamento do número necessário de coletores alternativos deve considerar as condições e necessidades de cada Posto de Coleta, de forma a atender os tempos máximos estabelecidos de coleta de dados.

A introdução e coleta dos dados a serem realizadas pelos meios de transmissão acima referidos, não podem ultrapassar o tempo máximo de transmissão de dados de cada Validador que é de 90 (noventa) segundos.

O software deve garantir que todos os Validadores operados tenham seus dados coletados. Desta forma, é requerido o controle individual de cada Validador e sua associação ao veículo no qual opera, permitindo que se efetue o fechamento diário, sem haver possibilidade de que a leitura de dados não tenha procedido à varredura completa de todas as informações armazenadas durante a operação diária da frota.

O sistema do Posto de Coleta deve possuir dispositivos de detecção e rotina de software que permita listar, diariamente, os veículos que porventura não conseguiram efetuar a transmissão dos dados.

O Fornecedor deve, após a manutenção corretiva de qualquer Validador, providenciar a extração e transmissão dos dados para o Sistema Central.

Para fins de segurança e auditoria, o sistema deve gerar cópias redundantes dos dados coletados, que serão armazenadas no micro do Posto de Coleta, possibilitando que se refaça um processamento total ou parcial dos dados originais.

Os Dados a Serem Transmitidos do SCD para o Validador

Tabelas de parâmetros e funcionalidades configuráveis permanentemente atualizados pelo Sistema Central.  Essas tabelas contêm no mínimo as seguintes informações:

  - classificação das linhas;

  - tipos/subtipos de cartões em operação;

  - parâmetros temporais:

. data e hora atual;

. horários de pico;

. tempo de reapresentação para cada tipo de cartão;

. tempo máximo para integração.

  - tabela de cálculo de tarifas;

  - tabela de descontos nas integrações;

  - restrições de uso para cada tipo de cartão;

  - "lista vermelha" de cartões;

  - lista de cartões cancelados temporariamente;

  - integração ou não com ferrovia, Metrô e outros modos de transporte;

  - algoritmo de segurança a ser aplicado aos dados.

Os Dados a serem Recebidos pelo SCD

  - passageiros por tipo/subtipo de cartão;

  - passageiros por veículo, linha, faixa horária, 1/2 viagem e sentido;

  - horários de início e fim de serviço e ½ viagens;

  - transações individualizadas de cada cartão;

  - registro de falhas ocorridas durante a operação.

Além destas, devem também ser registradas as operações de exceção, que se caracterizam pela rejeição de cartões, causadas por:

  - cancelamento de cartões por constarem da lista vermelha;

  - uso de cartões temporariamente cancelados;

  - uso indevido (restrições de temporalidade, integração, etc.);

  - não reconhecimento da codificação;

  - esgotamento dos créditos de viagem;

  - esgotamento do tempo de utilização.

Para todas as situações de exceção devem ser registradas informações que gerem estatísticas de controle de desempenho do sistema e detecção de ocorrência de fraudes.

A SPTrans poderá, a seu critério, definir outras tabelas que se façam necessárias no projeto do sistema.

4.7.   Sistema Leitor de Cartões de Bordo

O Fornecedor deve instalar em local indicado pelo Operador, o Sistema Leitor de Cartão de Bordo, e efetuar as conexões adequadas entre este sistema e o SCD.

A quantidade de leitoras, microcomputadores e impressoras a ser instalada em cada Posto de Coleta deve ser calculada pelo Operador, de forma a atender o fluxo de chegada dos cobradores para a prestação de contas diária.

5.  DOCUMENTAÇÃO PARA APROVAÇÃO DO SISTEMA

A SPTrans aprovará a instalação dos Bloqueios Eletrônicos e Sistema Concentrador de Dados, mediante a seguinte documentação:

5.1  Certificado de Adequação Funcional de Validador Eletrônico

Documento emitido pela SPTrans para o Fornecedor de Validadores Eletrônicos que comprova o atendimento integral a todos os requisitos funcionais, constantes nas especificações estabelecidas pela SPTrans.

5.2  Autorização  de Instalação

Documento emitido pela SPTrans para o Operador onde está especificado o cronograma das linhas a serem automatizadas e instruções gerais para a instalação dos Bloqueios Eletrônicos.

5.3  Termo de Adequação do Lay-out Interno dos Veículos

Documento emitido pela SPTrans para oOperador que atesta a conformidade do Lay-out interno do veículo para a instalação de Bloqueio Eletrônico, em relação aos desenhos e especificações estabelecidos pela SPTrans.

5.4  Termo de Liberação para Operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Documento emitido pela SPTrans para oOperador que comprova a conformidade do Lay-out de cada veículo, bem como o funcionamento dos Bloqueios Eletrônicos. Neste documento são relacionados os prefixos dos veículos aprovados.

5.5  Termos de Aceitação do Sistema Concentrador de Dados

5.5.1  Termo de Aceitação Provisória do Sistema Concentrador de Dados

Documento emitido pela SPTrans para o Operador e para o Fornecedor após a realização dos testes de comprovação da segurança, confiabilidade e inviolabilidade da coleta de dados e transmissão para o Sistema Central.

5.5.2  Termo de Aceitação Definitiva do Sistema Concentrador de Dados

Documento emitido pela SPTrans para o Operador e para o Fornecedor após um período mínimo de 6(seis) meses, contatos a partir do início de operação de coleta de dados do Posto de Coleta, caso as transmissões para o Sistema Central tenham atendido aos requisitos de segurança, confiabilidade, freqüência diária  de coleta de dados (100% da frota) e inviolabilidade especificados.

6. CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO

É um cartão de plástico (PVC) com 85.6 mm de comprimento, 54.0 mm de largura e 0.76 mm de espessura (ISO 7816), recarregáveis, contendo em seu interior um circuito integrado, memória não volátil (EEPROM) de, no mínimo, 8 Kbits, dividida em setores independentes, e antena para transmissão de dados por radiofreqüência. A transmissão dos dados entre o cartão e a leitora realiza-se sem contato físico.

A tecnologia a ser adotada nos cartões com circuito integrado, sem contato (contactless smart card), deve atender a ISO14.443-A e apresentar as seguintes características básicas:

- Sistema de tele-alimentação e comunicação da leitora com o cartão utilizando freqüência portadora de 13,56 Mhz;

- Velocidade de transmissão de dados superior a 100 Kbits/seg.;

- Distância de operação do cartão em relação à antena da leitora de até 10 cm;

- Memória reprogramável não volátil (EEPROM) com capacidade igual ou superior a 8 Kbits, seccionada em, no mínimo, 16 setores independentes, cada qual com duas chaves de acesso  invioláveis, possibilitando a operação de diversas aplicações;

- Segurança no acesso à memória por autenticação mútua entre o cartão e a leitora (conforme ISO/IEC 9798-2) e algoritmos de criptografia, utilizando chaves de acesso secretas que variam em função do setor de memória solicitado e do tipo de operação a realizar (leitura, escrita, incremento, decremento);

- Protocolo de comunicação cartão/leitora que assegure a integridade da transmissão, a confidencialidade dos dados transmitidos, e a solução de conflitos causados pela presença simultânea de vários cartões no campo de leitura (anticolisão);

- Cartão sem bateria (a energia é fornecida pela leitora, viaradiofreqüência);

- Gravação de chaves de transporte (chaves de acesso provisórias gravadas pelo fabricante do cartão, com o objetivo de garantir a inviolabilidade dos cartões durante o seu transporte);

- Garantia de fábrica de que cada cartão possui um número de série único;

- Capacidade aritmética de incremento e decremento de valores;

- Flexibilidade para acessar os diversos setores de memória de acordo com uma variedade de condições de acesso;

- Tempo de retenção dos dados de 10 anos;

- Tempo total de uma transação inferior a 200 milisegundos;

- Possibilidade de realização da transação com o cartão em movimento;

- Temperatura de operação de -20ºC a +50ºC (umidade de 90%);

- Possibilidade de personalização do cartão com impressão a cores em ambas as faces.

Os tipos de cartões que farão parte do sistema, com suas respectivas estruturas de codificação, serão definidos pela SPTrans.

Os cartões sem contato deverão ser recarregados em postos de venda credenciados pela SPTrans. A recarga dos créditos eletrônicos será efetuada por meio de dispositivos denominados Terminais de Recarga. Além desses, também estarão à disposição dos usuários os Terminais de Consulta, que permitirão a visualização em display do saldo ou tempo de validade do cartão.

7. MONTAGEM E INSTALAÇÃO

As carcaças dos bloqueios e os diversos módulos do sistema devem ter perfeita isolação elétrica contra interferências geradas por linhas de tensão, motores, ruídos de radiofreqüência, equipamentos geradores de arcos elétricos, interferências eletromagnéticas, além de proteção contra descargas atmosféricas em geral.

Todas as partes metálicas, inclusive porcas, arruelas e dobradiças, devem receber tratamento específico contra corrosão e/ou oxidação e devem ser convenientemente aterradas, de modo a não existir a possibilidade de choques elétricos.

Todos os equipamentos embarcados devem estar afixados de maneira a evitar os efeitos da vibração do veículo e devidamente protegidos contra manuseio indevido.

Os equipamentos devem ser claramente identificados através de seu código e número de série.

Todas as fiações internas não devem conter quaisquer emendas e correm em canaletas especialmente previstas para este fim. Os cabos devem ter isolamento compatível com a tensão de trabalho e são revestidos com material antichama.

Os microcomputadores do Posto de Coleta devem ser instalados em local que garanta o funcionamento adequado do sistema.

8. SOBRESSALENTES

O Fornecedor deve apresentar uma lista de peças, componentes e equipamentos sobressalentes, indicando claramente a quantidade e os critérios utilizados, para o período de operação em garantia. Deve ainda, distinguir os materiais considerados de consumo e o tempo ou número de ciclos de vida útil previsto.

O Fornecedor deve garantir a disponibilidade de qualquer peça, componente ou equipamento constante da lista de sobressalentes, durante um período mínimo de 10 (dez) anos.

A relação de materiais sobressalentes deve ser individualizada por módulo e conter, no mínimo, as seguintes informações:

- nome principal;

- referência de catálogo ou do fabricante (nome e código);

- quantidade instalada por equipamento;

- consumo médio mensal.

9. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

Toda a documentação técnica referente ao sistema deve ser escrita em português e entregue em 3 (três) cópias, contendo:

9.1 - Projeto de Fabricação

Abrange os seguintes documentos:

- índice geral;

- catálogos ou publicações que auxiliem na análise dos projetos;

- desenhos e detalhes de montagem, com dimensões;

- desenhos de disposição de componentes;

- listas de materiais detalhadas;

- esquemas funcionais completos;

- esquemas elétricos e de fiação interna;

- diagramas de ligações;

- diagramas e lay-out dos circuitos impressos;

- manual de operação de cada tipo de equipamento;

- manuais de manutenção preventiva e corretiva;

- procedimentos dos testes de recebimento;

- procedimentos de testes de fábrica e de campo.

9.2 - Projeto de Instalação

O projeto da instalação do bloqueio deve detalhar:

- fonte de alimentação;

- fixações do Validador e da Catraca;

- conexões elétricas;

- conexões necessárias para as funções de introdução e leitura de dados.

10. GARANTIA CONTRA FRAUDES

O Fornecedor deve garantir que o Validador não seja suscetível a determinados tipos de fraudes, tais como:

As memórias do Validador não devem ter seu conteúdo alterado por eventual falta e retorno de energia, evitando que possa resultar na autorização de passagem sem ter havido apresentação de cartão válido, ou resultando em prejuízo ao usuário no caso de travamento indevido da catraca.

Eventuais possibilidades de fraudes que vierem a ser detectadas, sejam por deficiência do projeto de software e/ou hardware, ou decorrentes de uma situação de falha, obrigam o Fornecedor a sanar o problema assim que for comunicado.

O Fornecedor obriga-se a mobilizar seu pessoal técnico no sentido de eliminar possíveis fraudes que venham a ser detectadas durante a operação do sistema, seja através de modificações e adaptações nos componentes dos Validadores ou alterações no software aplicativo.

11. TREINAMENTO

O Fornecedor deve apresentar a SPTrans um programa de treinamento a ser aplicado ao Operador, objetivando a plena competência técnica e autônoma na operação e manutenção dos Bloqueios Eletrônicos, dispositivos de transmissão de dados e Sistema Concentrador de Dados.

A SPTrans realizará inspeções nos Postos de Coleta e veículos dos Operadores com o objetivo de acompanhar a efetiva implementação do programa de treinamento.

O treinamento pode ser desenvolvido nas dependências do Fornecedor, do adquirente ou da SPTrans, desde que previamente acordado. Deve ser ministrado em duas etapas, a saber:

a) Teoria

Etapa onde é apresentada a configuração detalhada do sistema, definições de todas as funções dos módulos (hardware e software) e interpretação dos manuais técnicos fornecidos.

b) Prática

Etapa onde se pretende assimilar os conceitos, fundamentos e procedimentos de operação e manutenção. Os equipamentos utilizados durante os treinamentos práticos devem ser similares aos que serão instalados nos veículos.

Devem ser fornecidos manuais e apostilas necessários ao pleno acompanhamento dos treinandos. Os treinamentos serão acompanhados pela SPTrans.

O cronograma dos cursos deve ser proposto de forma a assegurar que o término do treinamento se dê antes da etapa de testes de aceitação do sistema.

12. INSPEÇÃO

Todos os equipamentos do sistema a serem fornecidos e todos os serviços a serem executados pelo Fornecedor e seus subcontratados, serão objeto de inspeção pela SPTrans para verificação de sua plena funcionalidade e compatibilidade às especificações técnicas.

13. TESTES DE ACEITAÇÃO E GARANTIAS TÉCNICAS

O Fornecedor deve submeter ao Operador todos os procedimentos correspondentes aos testes a serem realizados para aceitação do sistema.  Os testes serão acompanhados pela SPTrans.

13.1 - Testes de Aceitação

Finalidade dos Testes

Os procedimentos e aplicação dos testes de aceitação devem ser planejados pelo Fornecedor, visando:

- comprovar que cada equipamento, módulo e sistema funcione de acordo com as especificações funcionais estabelecidas;

- avaliar o desempenho dos módulos e equipamentos, bem como do sistema como um todo;

- comprovar a inexistência de falhas de implementação e de funcionamento que possam diminuir o desempenho especificado;

- complementar a documentação fornecida com informações fiéis quanto ao comportamento do sistema.

Sistemática Adotada para os Testes

Os procedimentos dos testes devem conter, no mínimo:

- Objetivo do teste - descrevendo o objetivo e a finalidade do teste;

- Referências - indicando os documentos do projeto que contém as informações técnicas referentes aos subsistemas envolvidos no teste;

- Roteiro - contendo uma descrição de todas as operações a serem realizadas durante o teste, necessárias para garantir que o sistema funcione conforme previsto no projeto;

- Lista de recursos - contendo a relação dos recursos e materiais necessários à execução dos testes;

- Duração - indicando o período de tempo necessário para a realização de cada etapa do teste.

O documento referente ao procedimento do teste deve ser também utilizado para a formalização da execução e aceitação do respectivo teste devendo dispor de espaço para rubricas e anotações.

Os testes de aceitação dos equipamentos serão efetuados na presença de representantes da SPTrans, Fornecedor e o Operador, os quais deverão assinar, para cada teste realizado, documento com os procedimentos previamente aprovados pelas partes. Após a análise das planilhas de resultado dos testes, caso haja eventuais pendências, fica o Fornecedor obrigado a solucioná-las.

13.2 - Garantias Técnicas

O Fornecedor, solidariamente ao fabricante dos equipamentos, deve garantir o perfeito funcionamento de todos os componentes do sistema, responsabilizando-se pela correção e/ou alteração de deficiências de projeto, fabricação, instalação e software aplicativos, bem como pela substituição de componentes e materiais que apresentem deficiências operacionais, sem quaisquer ônus para o adquirente.

O Fornecedor deve apresentar uma relação de materiais consumíveis e os que eventualmente tenham vida útil inferior ao prazo de garantia.

O prazo de garantia estipulado será contado a partir da emissão, pelo Operador, do Termo de Aceitação Provisória dos equipamentos que se dará quando o Fornecedor emitir o Termo de Conclusão dos Serviços e o sistema se comportar segundo as características funcionais constantes nesta especificação.

O Termo de Aceitação Definitiva será emitido, pelo Operador, após o período de garantia, não inferior a um ano, desde que não haja pendências no fornecimento e alteração no projeto inicial, o que renovará automaticamente o prazo de garantia.

O fabricante deve garantir o fornecimento de equipamentos, materiais e componentes idênticos ou compatíveis com os originalmente fornecidos, por um período não inferior a 10 (dez) anos, contados a partir da emissão do Termo de Aceitação Definitiva. Deve ainda apresentar uma lista de sobressalentes necessários durante o período de garantia.

14. MANUTENÇÃO

Todos os sistemas, equipamentos e serviços, devem estar previstos para operar continuamente de acordo com o regime de operação do transporte de passageiros da Cidade de São Paulo.

A manutenção de todo sistema, englobando os componentes descritos no item 2, é de inteira responsabilidade do Fornecedor.

O Fornecedor deve entregar manuais detalhados para a correta aplicação dos planos de manutenção preventiva e corretiva. Deve fornecer ainda, os procedimentos para remoção e instalação dos equipamentos, relações das gigas de testes e instrumentos do laboratório eletrônico.

O Fornecedor deve enviar mensalmente ao Operador relatórios relativos às intervenções preventivas e corretivas nos Validadores. Devem ser utilizados os recursos de autodiagnóstico disponíveis no software aplicativo dos Validadores, que permitem a emissão de relatórios contendo todas as falhas ocorridas durante a operação, além de indicar os módulos e placas que requeiram substituição ou manutenção. Os relatórios de manutenção podem ser solicitados a qualquer momento pela SPTrans.

# 15. Terminologia

A seguir apresentamos, em ordem alfabética, as definições de alguns termos utilizados neste documento:

Área Controlada ou Paga

Região no interior dos veículos em que o usuário utiliza um cartão sem contato para entrar, com autorização de passagem pelo bloqueio.

Área Livre

Região no interior dos veículos em que o usuário aguarda a passagem pelo bloqueio eletrônico. Situa-se antes da catraca no sentido de entrada do veículo.

Autorização de Passagem

É o crédito que o usuário tem direito, após o processamento do seu cartão no Validador Eletrônico.

Bloqueio Eletrônico

Conjunto formado por um Validador Eletrônico, uma Catraca Eletromecânica de 3 ou 4 braços a ele associada, que permite ou não, a passagem de um usuário da área livre para a área controlada, após a introdução de um cartão válido.

Cartão com circuito integrado sem contato (Contactless Smart Card)

Cartão de plástico (PVC), recarregável, contendo em seu interior um circuito integrado e antena para transmissão de dados viaradiofreqüência. Não possui bateria, sendo energizado pela leitora do Validador Eletrônico. A transmissão dos dados entre o cartão e a leitora realiza-se sem contato físico.

Cartão Esgotado

Cartão que não possui nenhum crédito ou seu tempo de validade se esgotou. Se aproximado da leitora do Validador não será autorizada a passagem.

Cartão Válido

Cartão que é reconhecido pela leitora do Validador como pertencente ao sistema de transporte do município (chaves de acesso identificadas).

Cartão Não Válido

Cartão que não se enquadra na definição descrita no item "Cartão Válido".

Cartão temporariamente cancelado

Cartão que é reconhecido pela leitora do Validador como pertencente ao sistema de transporte do município, mas encontra-se temporariamente cancelado.

# Cartão cancelado

Cartão que é reconhecido pela leitora do Validador como pertencente ao sistema de transporte do município, mas foi cancelado por estar na lista vermelha.

Fraude

Qualquer ação praticada de má fé, com o objetivo de se passar pelo bloqueio sem pagar a passagem.

Sinalização de Informação

Informa, através de painel alfanumérico, as condições do  cartão, tais como créditos restantes, validade, etc.

Sinalização de Orientação

Permite ao usuário se orientar para passar pelo bloqueio, indicando através de pictogramas as ações que ele deve realizar.

Sistema Central

Localizado na SPTrans, recebe os dados dos Validadores de todo Sistema de Transporte e dos terminais de recarga do Sistema de Distribuição de Créditos Eletrônicos, processando-os, verificando sua autenticidade e gerando informações de arrecadação e estatístico-operacionais relativas a todas as linhas e tipos de cartões. Nele também são criadas todas as tabelas de parâmetros que comandam as funcionalidades dos Validadores e controlam as transações realizadas com cada tipo de cartão.

Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Conjunto de todos os subsistemas que permitem o controle automático da arrecadação: Bloqueios Eletrônicos embarcados, dispositivos de transmissão de dados, Sistema Concentrador de Dados, Sistema Central e Sistema de Distribuição e Recarga de Créditos Eletrônicos.

# 16.  RESUMO DoS REQUISITOS FUNCIONAIS DOS VALIDADORES ELETRÔNICOS PARA PROCESSAMENTO DE CARTÕES COM CIRCUITO INTEGRADO SEM CONTATO

Requisitos

1. Efetua a leitura/gravação em cartão com circuito integrado sem contato, conforme ISO 14443 tipo A.

2. Possui Painel Alfanumérico.

3. Aciona indicadores visuais (verde e vermelho) para orientação ao usuário.

4. Emite alarme sonoro acionado no caso de cartões sem crédito, inválidos e falhas no equipamento.

5. Possui relógio interno com sincronização comandada por transmissão remota sem fio.

6. Possui memória não volátil para armazenamento de parâmetros, eventos e transações de, no mínimo, 2 (dois) Mbytes, expansível até 4 (quatro) Mbytes.

7. Possui bateria, com duração mínima de 5 (cinco) anos, que garante a segurança dos dados armazenados.

8. Permite a introdução e extração de dados através de dispositivos baseados na tecnologia de radiofreqüência ou infravermelho. Tempo máximo de transmissão dos dados de upload e download do Validador igual a 90 (noventa) segundos. Taxa mínima efetiva de transmissão de 200 Kbits/seg

9. Permite que a carga do software aplicativo seja realizada por transmissão remota sem fio.

10. Possui interface externa para introdução/extração de dados alternativa, utilizando coletor portátil.

11. Possui uma porta de comunicação RS 485.

12. Aciona dispositivo para destravamento de catraca eletromecânica, no caso de cartão válido.

13. Possui conexões físicas e conectores elétricos seguros e rápidos para substituição do Validador no caso de pane ou retirada para manutenção.

14. Possui placa para instalação de 2 (dois) módulos SAM tipo PIC17C44, e 2 (dois) módulos SAM tipo ID000 (ISO 7816).

15. MTBF (Tempo Médio Entre Falhas) do equipamento de, no mínimo, 15.000 (quinze mil) horas.

# ANEXO A

# O Processo de Utilização do Cartão Eletrônico

1- O Uso dos Cartões

Os tipos de cartões que deverão ser implementados, inicialmente, no sistema de Bilhetagem Eletrônica estão representados no diagrama abaixo:

O usuário do transporte coletivo do município, de posse de um destes cartões, pode utilizá-los da seguinte forma no interior dos veículos:

Cartão válido: quando é aproximado da zona de leitura do Validador o cartão é processado e o usuário é informado, pelo painel alfanumérico, sobre o valor debitado e o saldo (ou tempo de validade) remanescente. Ao se afastar o cartão da zona de leitura, acende-se a luz verde e a catraca é liberada. A leitora do Validador deve estar apta a processar outro cartão somente após o giro da catraca ter sido completado.

Cartão não válido ou esgotado: quando é aproximado da zona de leitura, o cartão é processado, acende-se a luz vermelha, soa um sinal sonoro, e o usuário é informado pelo painel alfanumérico do motivo da recusa do cartão, permanecendo a catraca travada.

Cartão temporariamente cancelado: quando é aproximado da zona de leitura, o cartão é processado, acende-se a luz vermelha, soa um sinal sonoro, e o usuário é informado no painel alfanumérico do motivo da recusa do cartão, permanecendo a catraca travada.

Cartão incluso na lista vermelha: quando é aproximado da zona de leitura, o cartão é processado, acende-se a luz vermelha, soa um sinal sonoro, e o usuário é informado pelo painel alfanumérico do motivo da recusa do cartão, permanecendo a catraca travada. O circuito do cartão é inutilizado pelo Validador.

2- As Interfaces com o Usuário do Bloqueio Eletrônico

O Validador implementa 3 formas de emitir informações ao passageiro: um anunciador sonoro, um painel alfanumérico e um sinalizador com duas posições luminosas nas cores verde e vermelha.

O sinalizador visual orienta o usuário sobre o resultado do processamento de seu cartão:

      - Passagem Autorizada: luz verde significando, quando ativada, que o cartão foi processado e o usuário já pode passar pela catraca.

      - Cartão Não Válido: luz vermelha significando, quando ativada, que a passagem não foi autorizada.

O painel alfanumérico fornece mensagens aos usuários sobre:

- O estado atual do seu cartão (valor debitado, saldo remanescente, tempo de integração, data de validade, etc.);

- As razões de possíveis recusas ou problemas com o cartão;

- Mensagens para o pessoal da manutenção (tipo de falha, erros de transmissão, etc.).

O Validador deve emitir, associado à sinalização visual acima descrita, um sinal sonoro, nas seguintes situações:

- Cartão não válido (créditos esgotados ou codificação não pertencente ao sistema);

- Cartão com defeito;

- Cartão gratuidade;

- Cartão apresentado com velocidade excessiva à zona de leitura da antena do Validador, impedindo o sucesso da comunicação;

- Falha do Validador que impossibilite a sua operação.

Para os cartões sem contato não válidos ou sem crédito, o Validador emitirá um sinal sonoro e manterá a catraca travada. O painel alfanumérico apresentará mensagem sobre o motivo da recusa.

3 - O Processamento do Bloqueio Eletrônico

Quando um cartão está sendo processado, a leitora do Validador ignora qualquer outro cartão que porventura também se aproxime da zona de leitura, até que o primeiro tenha sido afastado da referida zona.

No caso de aproximação simultânea de mais de um cartão, o Validador deve selecionar apenas um deles para realizar o processamento, autorizando ou não a passagem, conforme a sua validade. O Validador estará apto a processar um novo cartão somente quando o cartão inicialmente selecionado for afastado da zona de leitura e, caso seja autorizada a passagem, ter sido completado o giro da catraca.

Após o processamento do cartão válido, a autorização de passagem deve permanecer ativa (catraca destravada) até a passagem do usuário pela catraca. Esta autorização de passagem não pode ser cancelada por quaisquer outros motivos, inclusive por mudança do estado operacional.

4- O Fluxo das Transações

Todas as transações realizadas pelo Bloqueio Eletrônico são armazenadas em sua memória interna e transmitidas para o SCD quando o veículo é recolhido. As transações são então transmitidas do SCD para o Sistema Central localizado na SPTrans.

O Sistema Central recebe diariamente as transações efetuadas por todos os veículos que prestam serviço na cidade. Neste sistema as transações são processadas de forma a se definir o número de créditos de viagem que foram utilizados pelos usuários. O mesmo número é então liberado para o Sistema de Distribuição de créditos que possui vários pontos na cidade.

O Sistema de Distribuição é composto de diversos pontos de venda de créditos de viagens onde os usuários poderão recarregar seus cartões.

# ANEXO B

# Os Cartões Operacionais

Estes cartões possibilitam a introdução de informações sobre a operação comercial realizada pelo veículo na memória do Validador. Assim é possível que o Validador armazene os dados de viagens dos passageiros em sincronismo com as características do serviço que o veículo está prestando. Por exemplo, o veículo transportou N passageiros na quinta viagem da linha XXX.

Estas configurações devem ser realizadas pelos agentes operacionais (cobrador, motorista, fiscal, etc.). Quando realizadas corretamente, permitem que importantes informações estatístico-operacionais (para controle e planejamento) sejam recuperadas pelo SCD quando os arquivos de serviço forem descarregados do Validador Eletrônico.

Esses cartões possuem codificação especial que identificada pelo Validador permite a sua configuração. Os cartões existentes e as configurações que realizam estão descritas a seguir:

1- Cartão de Identificação do Lote e Prefixo

Este cartão possibilita registrar na memória do Validador Eletrônico o lote (região de operação) e o prefixo do veículo no qual está instalado. É utilizado somente quando o Validador é instalado no veículo. Quando um Validador é movimentado de um veículo para outro, por razões de manutenção por exemplo, ou quando o veículo muda de número ou de lote de serviço.

2 - Identificação da Linha

Este cartão registra na memória do Validador o número da linha na qual o veículo irá operar. É utilizado diariamente, sempre que o veículo muda de rota de serviço.

3 - Abertura e Fechamento de Serviço

Este cartão é utilizado para registrar na memória do Validador os horários de abertura e fechamento de cada serviço (início e final de operação comercial do veículo).

4 - Meia (1/2) viagem

Informa ao Validador o sentido e horário de início e fim de cada 1/2 viagem, contabilizando os passageiros naquele período.

| Ordem de inserção do cartão | Estado de Operação do Validador |
| --- | --- |
| 1 | Início da ½ viagem de ida (TP ( TS) |
| 2 | Fim da ½ viagem de ida |
| 3 | Início da ½ viagem de volta (TS ( TP) |
| 4 | Fim da ½ viagem de volta |

TP = TERMINAL PRINCIPAL                 TS= TERMINAL SECUNDÁRIO

Na 5ª inserção do cartão/cartão operacional, o Validador retorna ao estado "Início da ½ viagem de ida”  (1), recomeçando o ciclo. As mensagens indicando o estado do Validador serão apresentadas no display, por alguns segundos, para orientação do operador.

Quando o Validador estiver programado nos estados "Fim da ½ viagem" (2 e 4), o bloqueio eletrônico também estará habilitado a processar os cartões dos usuários.

5 - Cartão de Bordo

Cartão sem contato, utilizado para liberar a catraca e registrar em sua memória o número de passageiros que efetuaram o pagamento diretamente ao cobrador.

6 – Cartão de Teste

Informa ao validador que a partir daquele instante serão realizados testes nos equipamentos. A programação do cartão de teste deve ser aberta, de forma a possibilitar a implementação de outras funções necessárias ao pessoal de manutenção.

Os operadores, bem como fiscais e pessoal do Posto de Coleta envolvidos na operação dos Bloqueios Eletrônicos, devem receber treinamento do Fornecedor para a correta utilização de todos os tipos de cartões operacionais.

# Text boxes

SISTEMA CONCENTRA-DOR DE DADOS